ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГРИШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Заринского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 24 от 18 апреля 2016 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_______________ Садакова Г.А.

2016 г.

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Гл. архитектор	В. Ю. Виниченко

Инженер-землеустроитель	И.В. Денисова

Инженер по электроснабжению	                                        Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     Т. П. Леонова

Экономист по планированию                                                  А. Л. Денисов

Инженер по информационным технологиям                         А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обоснование проектных решений |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Гришинский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Гришино | 1: 5000 |
| ГП 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Зудилово | 1: 5000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана муниципального образования Гришинский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 5 | Карта генерального плана с. Гришино | 1: 5000 |
| ГП 6 | Карта генерального плана п. Зудилово | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	5

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо ГРИШИНский сельсовет	7

1.1 Общие сведения	7

1.2 Природные условия и ресурсы территории	8

1.2.1 Рельеф. Климатические условия	8

1.2.2 Водные ресурсы	8

1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир	8

1.2.4 Культурно-исторические ресурсы	8

1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы	9

1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы	10

1. 3 Социально-экономическое положение муниципального образования Гришинский сельсовет	11

1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	11

1.3.2 Жилищный фонд	14

1.3.3 Социальная сфера	15

1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера	16

1.4 Транспортная инфраструктура	17

1.5 Инженерная инфраструктура	17

1.5.1 Энергоснабжение	17

1.5.2 Водоснабжение и водоотведение	25

1.5.3 Теплоснабжение	27

1.5.4 Газоснабжение	28

1.5.5 Электросвязь и проводное вещание	28

1.6 Экологическое состояние территории	28

1.7 Объекты специального назначения	29

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	29

2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо Гришинский сельсовет	31

2.1 Существующая организация территории муниципального образования	31

2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта	33

2.3. Функциональное зонирование территории	33

2.4 Планировочная организация территории МО Гришинский сельсовет	35

2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель	37

2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Гришинский сельсовет	38

2.6.1 Жилищная сфера	38

2.6.2 Объекты социального значения	39

2.6.3 Производственная сфера	41

2.6.4 Объекты рекреационного назначения	42

2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	43

2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	44

2.8 Инженерная подготовка территории	66

2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды	66

2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения	77

2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	77

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	80

# Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Муниципального образования Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края (далее МО Гришинский сельсовет, муниципальное образование)  разработан в 2016 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Заринского района Алтайского края (далее Администрация района) на основании Муниципального контракта № 24 от 18 апреля 2016 г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

– Градостроительным кодексом РФ (с изменениями);

– Земельным Кодексом РФ (с изменениями);

– Лесным кодексом РФ (с изменениями);

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (далее – «Водный кодекс») с изменениями от 31.10.2016;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г. №431 (в редакции);

– СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта Генерального плана МО Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края.

2. Планово-картографический материал на Заринский район масштаба 1:25000 изготовленный в 1990 г. по материалам дешифрирования 1989 г.

3. Ортофотоплан на территорию с. Гришино, космоснимок на п. Зудилово масштаба 1:2000.

4. Программа социально-экономического развития МО Гришинский сельсовет.

5. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с. Гришино и п. Зудилово, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации сельсовета.

Целью работы является разработка генерального плана МО Гришинский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории сельского совета.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

– определение направлений развития территории тории муниципального образования;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2016 - 2025 гг.;

- расчетный срок - 2026 - 2035 гг.

# 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо ГРИШИНский сельсовет

## 1.1 Общие сведения

Муниципальное образование Гришинский сельсовет расположено в юго-западной части Заринского района (рис. 1). На территории муниципального образования расположены два населенных пункта с. Гришино и п. Зудилово.

Границы муниципального образования утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года N 137.

На западе МО Гришинский сельсовет граничит с территорией МО Верх-Камышенский сельсовет, на северо-востоке с МО Комарский сельсовет, на юго-востоке с Кытмановским районом, На юге с Косихинским районом.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Село Гришино расположено в 131 км от краевого центра г. Барнаула и в 18 км от г. Заринска. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге муниципального значения «Заринск-Гришино-Зудилово».

Общая площадь МО Гришинский сельсовет 11,2 тыс. га, что составляет 2,2 % от территории Заринского района.

Село Гришино образовано в 1809 г. на берегу р. Крутиха и р. Салаирка.

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории

### 1.2.1 Рельеф. Климатические условия

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория муниципального образования расположена в умеренно теплом, увлажненном подрайоне. Климат резко-континентальный, средняя температура января -17,7, средняя температура июля +19,7, среднегодовое количество осадков 479 мм, преобладающее направление ветров юго-западное и северо-восточное, глубина промерзания грунтов 2 м.

Территория сельсовета расположена на Бийско-Чумышской возвышенности, имеющая характер волнистой равнины, высота которой постепенно увеличивается от 280-300 м на севере до 350-400 м на юге. Она довольно сильно приподнята над базисом эрозии (уровень Оби 130 м) и расчленена эрозионной сетью. Рельеф места расположения населенных пунктов увалистый и имеет небольшие понижения к водным объектам.

### 1.2.2 Водные ресурсы

На территории муниципального образования основным источником водных ресурсов являются реки Крутиха и Камышенка с притоками. Они протекают в северо-восточном направлении и впадают в р. Чумыш. Берега водных объектов пологие, вода пресная, течение спокойное.

Грунтовые воды в зависимости от элементов рельефа находятся на различной глубине. В пойменной части рек 2-4 м, на возвышенностях более 5 м.

### 1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир

Муниципальное образование расположено в лесостепной зоне в Бийско-Чумышской подзоне, где преобладает разнотравно-злаковая растительность с примесью бобовых: ковыль перистый, типчак, мятлик степной, люцерна серповидная, эспарцет Сибирский. Луговые суходольные кормовые угодья по склонам долин речек и логов представлены разнотравно-бобово-злаково-овсяницевыми сенокосами и пастбищами. Преобладающие травы: овсяница луговая, ежа сборная, тимофеевка луговая, клевер луговой, горошек, тысячелистник, душица, клубника. Качество травостоя хорошее. Древесная растительность представлена березой, осиной, кленом, тополем, сосной.  Из кустарников наиболее распространены: тальник, калина, черемуха, шиповник. Разнообразие растительности и форм рельефа создают условия для развития животного мира. На территории муниципального образования обитают: заяц, волк, лиса, рябчик, тетерев, серая куропатка и другие животные, множество мелких певчих и воробьиных птиц.

### 1.2.4 Культурно-исторические ресурсы

На территории муниципального образования расположены памятники, посвященные историческим событиям:

- «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)» в с. Гришино, принятый на государственную охрану постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94;

- «Братская могила борцов, погибших за власть Советов» в с. Гришино, принятый на государственную охрану решением  исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420;

- «Братская могила партизан, погибших за власть Советов» в п. Зудилово, принятый на государственную охрану решением  исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420. Здесь же в 2015 г. установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.).

В настоящее время на территории сельсовета не выявлены памятники археологии. Территория сельсовета обследована еще не достаточно. Необходимо дальнейшее изучение территории сельсовета для того, чтобы выявить археологические памятники и поставить их на государственный учет и государственную охрану.

Согласно постановлению администрации Заринского района Алтайского края №166 от 06.06.1996 г. утверждены памятники природы на территории района, в том числе памятник природы «Сосновые насаждения у с. Гришино». Памятник площадью 98 га расположен восточнее с. Гришино на землях лесного фонда. Основное назначение памятника ресурсное, режим охраны – общий. Допустимые виды использования: отдых, сбор даров  леса.

### 1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы

По тектоническому районированию территория муниципального образования находится в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно-Сибирской плиты. В геологическом строении территории принимают участие осадочные отложения палеогена и четвертичные образования. Породы палеозойского фундамента представлены осадочными и метаморфическими образованиями: известняками и глинистыми сланцами. Четвертичные отложения распространены повсеместно. Среди четвертичных отложений выделяют среднечетвертичные и нижнечетвертичные. Среднечетвертичные аллювиальные отложения это суглинки, супеси, гравий, галечник с валунами и пески. Нижнечетвертичные аллювиально-озерные и субаэральные отложения представлены лёссовидными суглинками и супесями с горизонтами погребенных почв, песками, глинами, иногда с включением щебня.

Современные аллювиальные образования слагают пойму р. Камышинка и характеризуются пестрым литологическим составом. Они представлены песками от пылеватых до мелкозернистых, супесями и суглинками с включением линз и прослоев песков. На отдельных участках, в пределах поймы, с поверхности развит торф.

На территории сельсовета нет месторождений и проявлений полезных ископаемых стоящих на государственном балансе запасов.

### 1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы

Последнее почвенное и геоботаническое обследование земель муниципального образования было проведено в 1980 г. Алтайским филиалом института Запсибгипрозем в масштабе 1:25000.

Почвообразующие породы в районе расположения муниципального образования в основном среднесуглинистые, по типу почв это серые лесные, темно-серые лесные, черноземные.

Границы муниципального образования нанесены в соответствии с кадастровым учетом земель.

На территории сельсовета имеются следующие категории земель: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда.

К землям населенных пунктов относится территория с. Гришино и п. Зудилово.

К категории земель лесного фонда относятся земли Тягунского лесничества (Сорокинское участковое лесничество). В основном это ценные леса. Разрешенный вид использования данных лесов: заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий  электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов, осуществление религиозной деятельности.

Выводы

Анализ природных условий и ресурсов территории позволяет определить перспективные направления развития муниципального образования:

– наличие значительной площади земель пригодных для сельскохозяйственного производства является основным фактором для развития растениеводства и животноводства;

– близкое расположение г. Заринска с наличием перерабатывающих предприятий способствует реализации сельскохозяйственной продукции.

## 1. 3 Социально-экономическое положение муниципального образования Гришинский сельсовет

### 1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации МО Гришинский сельсовет и перспективы её изменения проводились на основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации сельсовета и Заринского района (табл. 1-3).

На начало 2016 г. численность проживающего населения муниципального образования составила 505 человек. В трудоспособном возрасте находится 61,5 % от общей численности населения. Трудоспособное население в основном занято на сельскохозяйственных предприятиях, в бюджетных организациях (образование, медицина, культура), в торговле, работают за пределами муниципального образования.

Таблица 1

Демографические показатели по МО Гришинский сельсовет

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Гришино |
| Численность населения (на начало года) – всего | чел. | 531 | 511 | 524 | 540 | 497 | 491 | 491 |
| Моложе трудоспособного возраста (до 18 лет) | чел. | 64 | 53 | 46 | 51 | 47 | 37 | 37 |
| В трудоспособном возрасте | чел. | 341 | 332 | 337 | 347 | 318 | 302 | 302 |
| Старше трудоспособного возраста | чел. | 126 | 126 | 141 | 142 | 132 | 152 | 152 |
| - из них работающих | чел. | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 18 | 12 |
| - на отдыхе | чел. | 119 | 119 | 136 | 137 | 122 | 134 | 140 |
| Дошкольники до 6 лет | чел. | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 21 | 20 |
| Школьники всего | чел. | 29 | 20 | 15 | 25 | 22 | 16 | 17 |
| Школьники 14-18 лет | чел. | 20 | 14 | 12 | 14 | 8 | 10 | 10 |
| Занятых в домашнем хозяйстве | чел. | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Инвалидов | чел. | 48 | 43 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| Число домохозяйств | чел. | 190 | 189 | 188 | 184 | 185 | 185 | 186 |
| п. Зудилово |
| Численность населения (на начало года) – всего | чел. | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Моложе трудоспособного возраста (до 18 лет) | чел. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| В трудоспособном возрасте | чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Старше трудоспособного возраста | чел. | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| - из них работающих | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| - на отдыхе | чел. | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Дошкольники до 6 лет | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| Школьники всего | чел. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Школьники 14-18 лет | чел. | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Занятых в домашнем хозяйстве | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Инвалидов | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число домохозяйств | чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |

Таблица 2

Численность проживающего населения на территории МО Гришинский сельсовет

| Расчетный год | Количество человек на начало года |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | среднее за период |
| Всего по сельсовету | 563 | 546 | 556 | 554 | 544 | 542 | 521 | 535 | 553 | 510 | 505 | 505 | 536 |
| Родилось | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
| Умерло | 10 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | - |
| Прибыло | 25 | 22 | 27 | 34 | 43 | 32 | 39 | 32 | 31 | 22 | 19 | 4 | - |
| Убыло | 22 | 22 | 35 | 29 | 24 | 23 | 45 | 40 | 35 | 15 | 9 | 4 | - |

Таблица 3

Распределение трудовых ресурсов по МО Гришинский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 291 | 291 | 298 |
| 2. | Экономически активное население | 178 | 178 | 202 |
| 2.1 | Занятое экономической деятельностью население | 168 | 168 | 193 |
|  | - работающие в сельских учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в органах власти и МВД | 34 | 34 | 22 |
|  | - работающие на районных предприятиях (юр. лицах) промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи | 80 | 80 | 95 |
|  | - работающие на предприятиях за пределами района (в том числе вахтовым методом) | 38 | 38 | 64 |
|  | - занимающиеся предпринимательской деятельностью - ИПБОЮЛ (включая наёмных работников) | 9 | 9 | 5 |
|  | - занятые ведением крестьянского (фермерского) хозяйства (включая наёмных работников) | 5 | 5 | 5 |
|  | - лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров, услуг для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, если эта работа является основной | 2 | 2 | 2 |
| 2.2 | Безработные по определению МОТ | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Учащиеся (с 16 лет), обучающиеся очно, заочно в школе | 2 | 2 | 3 |
| 4. | Экономически неактивное население | 111 | 111 | 93 |

Прогноз численности населения муниципального образования до 2035 года произведён двумя методами на основе демографических показателей за 2009-2015 гг.

1вариант. Статистический метод

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1).

,	      (1)

Где, Нр – численность населения на расчетный срок, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок, лет.

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить снижение численности постоянно проживающего населения на территории муниципального образования до 430 человек на конец расчетного срока.

2 вариант. Метод трудового баланса

Исходя из оптимистического варианта развития сельского поселения с учетом социально-экономической базы населенных пунктов, проведен расчет численности населения методом трудового баланса.

Для расчета данным методом используется формула 2.

Hр =    А * 100   ,       (2)

Т-а-в-п+т-Б

Где, Hр –  численность населения на расчетный срок, человек;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, 52-60%;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 12%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов (4%);

п – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, 1%;

т – численность работающих пенсионеров, 30-40% численности старшей возрастной группы (8%);

Б – численность обслуживающей группы населения, 18%.

На расчетный срок предполагается незначительное увеличение численности населения занятых в градообразующих отраслях экономики за счет снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения, развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и обслуживания населения.

Генеральным планом на расчетный срок численность постоянно проживающего населения в с. Гришино принята 600 человек, в п. Зудилово 20 человек.

### 1.3.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования составляет 9,56 тыс. кв. м общей площади. Дома в основном одноэтажные одноквартирные деревянные или кирпичные. Жилье находится в частной собственности граждан.

Жилищный фонд с. Гришино частично благоустроен. Основная часть жилищного фонда оборудована газовыми плитами, центральным водоснабжением. Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной сферы. В п. Зудилово централизованного водоснабжения нет.

В настоящее время в муниципальном образовании числится 198 домовладений, средний состав семьи 2,6 человек.

Обеспеченность населения муниципального образования общей площадью жилья составляет 18,7 кв.м/чел.

Средняя плотность населения по муниципальному образованию – 4,6 чел/100 га. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья: минимальная 0,05, максимальная 0,7 га.

Площадь земель под существующей жилой застройкой в с. Гришино составляет 87,2 га, в п. Зудилово 13,0 га.

Таблица 4

Сведения о жилищном фонде**

| № п\п | Показатель | Единица измерения | с. Гришино | п. Зудилово | Итого по сельсовету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд/количество домов | тыс. м кв./единиц | 9,067/194 | 0,489/12 | 9,556/206 |
| 1.1 | в том числе индивидуальное жилье/количество домов | тыс. м кв./единиц | 6,902/174 | 0,349/11 | 7,251/185 |
| 1.2 | многоквартирный жилой фонд/количество домов | тыс. м кв./единиц | 2,165/20 | 0,140/1 | 2,305/21 |
| 1.2.1 | одноэтажные 2-ух квартирные/количество домов | тыс. м кв./единиц | 1,069/4 | 0,140/1 | 1,209/5 |
| 1.2.2 | одноэтажные 3-х квартирные/количество домов | тыс. м кв./единиц | 1,096/16 | - | 1,096/16 |
| 2 | Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 21,4 | 22,7 | 21,5 |

** по данным муниципального образования

### 1.3.3 Социальная сфера

Здравоохранение

На территории муниципального образования действует одно медицинское учреждение -  ФАП, расположенное в с. Гришино. Аптечный пункт расположен в помещении ФАП. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности медицинских учреждений. ФАП находится в пешеходной доступности для жителей с. Гришино и в транспортной доступности для жителей п. Зудилово.

Образование

В с. Гришино расположена «Гришинская начальная общеобразовательная школа» филиал МКОУ «Верх-Камышенская средняя общеобразовательная школа» проектной вместимостью на 192 места. Число учащихся в 2016 г. составило 17 человек, количество преподавателей 3.

Мощность существующей школы в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по количеству мест.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности учреждений общего образования для сельской местности. Радиус доступности начальной школы покрывает 100 % жилой застройки с. Гришино. Доставка детей среднего и старшего возраста для дальнейшего обучения в «Верх-Камышенской СОШ» осуществляется школьным автобусом.

Культура и спорт

На территории муниципального образования имеются объекты культурно-досугового назначения: сельский дом культуры на 150 мест и библиотека на 6 читательских мест (4200 экземпляров книг).

Объектов капитального строительства спортивного направления на территории муниципального образования нет. В с. Гришино расположен школьный стадион.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории сельсовета развита недостаточно.

Сеть объектов торговли насчитывает 2 магазина продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь 122 м2).

Объекты общественного питания общедоступного типа отсутствуют, для учащихся организовано питание в школьной столовой. В с. Гришино расположена столовая СПК, не функционирующая на момент разработки проекта. Объекты бытового обслуживания отсутствуют.

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учреждениям и предприятиям связи относятся: администрация Гришинского сельсовета, почтовое отделение, опорный пункт полиции.

К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся кладбища традиционного захоронения.

На территории п. Зудилово объектов социальной сферы нет.

Полный список предприятий и учреждений приведен на схемах современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования и населенных пунктов.

### 1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера

Производством сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования занимается СПК «Жданова», а так же крестьянско-фермерские хозяйства. Основным видом хозяйственной деятельности предприятий является производство зерновых и зерно-бобовых культур, кормовых культур, молока и мяса.

Поголовье скота и птицы:

- на предприятиях: 1200 голов КРС и 100 голов лошадей;

- на личном подворье у населения: 9 голов лошадей, 350 голов КРС, 42 головы овец и коз, около 330 голов свиней и 800 голов птицы, 90 голов кроликов.

Объекты производственного назначения связаны в основном с производством и хранением сельскохозяйственной продукции: зерноток, стоянки и гаражи сельскохозяйственной техники, мастерские, склады сельскохозяйственной продукции, животноводческие фермы.

Сельскохозяйственные угодья на территории муниципального образования достаточно освоены, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий, расширения производства и рынка сбыта, строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Малый бизнес на территории сельсовета развит не достаточно, в основном это предприятия торговли.

Выводы

Анализируя социально-экономическое положение МО Гришинский сельсовет можно сделать следующие выводы:

– численность населения за последние годы снизилась;

– жилищный фонд не достаточно благоустроен;

– нет предприятий оказывающих бытовые услуги;

– предприятия малого бизнеса заняты в основном торговой деятельностью;

– в п. Зудилово нет объектов социальной сферы.

Развитие территории должно быть направлено на использование существующих ресурсов:

– наличие сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохозяйственного производства и организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

– наличие водных и лесных ресурсов является благоприятным фактором для развития предприятий рыборазведения, объектов рекреационного назначения.

## 1.4 Транспортная инфраструктура

Населенные пункты связаны с районным и краевым центром автомобильной  дорогой межмуниципального значения «Заринск-Гришино-Зудилово».

Пассажирские автобусные перевозки от г. Заринска до с. Гришино осуществляются два раза в день. Перевозки осуществляет ООО «Маршрут» г. Заринск.

На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных предприятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки. В личном пользовании граждан находится около 70 единиц легкового транспорта и 15 тракторов.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования выявил как положительные, так и отрицательные ее стороны:

– доступная транспортная связь с краевым и районным центром, а так же соседними муниципальными образованиями, в то же время требуется ремонт полотна автомобильной дороги межмуниципального значения;

– существующее покрытие улиц имеет высокий процент износа, требуется реконструкция;

– на территории сельсовета нет объектов обслуживания автотранспорта населения (АЗС, СТО).

## 1.5 Инженерная инфраструктура

### 1.5.1 Энергоснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения муниципального образования (МО) Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Гришино и п. Зудилово проведен на основании:

- карты современного использования и комплексной оценки территории с. Гришино и п. Зудилово в масштабе 1:5000;

-  материалов по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики жилищного фонда, зданий общественного назначения и объектов производственной  сферы с. Гришино и п. Зудилово;

- данных о современном состоянии системы электроснабжения МО Гришинский сельсовет, предоставленных Заринским РЭС ПО «Северо-Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Заринского района Алтайского края приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650 Па;

- скорость ветра - 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 40 до 60.

Рельеф местности в районе МО Гришинский сельсовет увалистый.

Грунты – суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=100Ом*м.

Коррозионная активность грунтов:

- к свинцовой оболочке кабеля - высокая;

- к алюминиевой оболочке кабеля - высокая;

- к стали углеродистой - средняя.

Потребители электрической энергии с. Гришино и п. Зудилово относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения в ряде случаев не выполнены, не все объекты II категории обеспечены резервным питанием.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ). Жилой сектор представлен одноэтажными жилыми домами на 1, 2 и 3 квартиры с плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе. Количество проживающих в жилом доме (квартире) составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим оборудованием, осветительными и розеточными сетями.

Наибольшее потребление электроэнергии по МО Гришинский сельсовет приходится на жилой сектор и производственные объекты сельскохозяйственного направления.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания. Приборами учета оснащены практически все энергопринимающие объекты МО Гришинский сельсовет.

Таблица 5

Характеристика основных объектов электроснабжения

МО Гришинский сельсовет

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-фициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол- во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с. Гришино |
| Объекты социальной сферы |
| Начальная школа | 1 учащийся | 192 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Аптечный пункт (встроенный) | м2 общей площади | 10 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 150 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Администрация Гришинского сельсовета | м2 общей площади | 300 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Библиотека (4200 экз.книг, 6 читательских мест) | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Почтовое отделение | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Администрация СПК | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| АТС | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров (2 объекта) | всего м2 торговой площади | 122 | кВт/м2 торг. площади | 0,25 | III | 0,8 |
| Объекты производственной сферы |
| Водозабор | объект | 3 | кВт | 100 | III | 0,8 |
| Пилорама | объект | 1 | кВт | 30 | III | 0,85 |
| МТМ | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Зерноток | объект | 1 | кВт | 150 | III | 0,85 |
| Склад ГСМ | объект | 1 | кВт | 30 | III | 0,85 |
| Склады сельскохозяйственной продукции | объект | 1 | кВт | 20 | III | 0,85 |
| Ферма КРС | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| Жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2-3х квартирные | квартир | 230 | кВт/квартиру | 6 | III | 0,96 |
| п. Зудилово |
| Объекты социальной сферы отсутствуют |
| Объекты производственной сферы отсутствуют |
| Объекты жилищной сферы |
| Жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1,2х-квартирные | квартир | 13 | кВт/квартиру | 6 | III | 0,96 |

Система электроснабжения муниципального образования Гришинский сельсовет централизованная.

Электроснабжение осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», ПО «Северо-Восточные электрические сети», Заринский РЭС.

Электроснабжение с.Гришино и п. Зудилово осуществляется от подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4, расположенной в с. Верх-Камышенка.

Подстанция ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Загруженность подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 составляет 11,89%.

Техническое состояние подстанции удовлетворительное.

Характеристику подстанции 110/10кВ см. таблицу 6.

По территории МО Гришинский сельсовет проходят воздушные линии электропередач напряжением 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 до потребителей с. Гришино и п. Зудилово осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Таблица 6

Характеристика подстанции 110/10 кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС | Текущий резерв мощности для технологического присоединения (на II квартал 2016г.), МВт | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансформаторов, МВА |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т | 3Т |  |  |
| 1 | ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 | 110/10 | 2 | 10 | 10 | --- | 8,234 | 1986 |

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной  схеме. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации. Характеристику распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ см. таблицы  7 и 8.

Таблица 7

Характеристика распределительных сетей 10кВ

МО Гришинский сельсовет

|  | Населенный пункт | Диспетчерс-кое наименова-ние фидера | Протяжен-ность ВЛ/КЛ, км | Марка и сечение провода, кабеля | Количество опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо-бетонные | Деревян-ные с ж/б пристав-ками | Деревян-ные | Всего |
| 1 | с.Гришино, п.Зудилово | Л-4-19 | 32,03 / 0,11 | АС-50/8, АС-35/6,2, А-50, А-35, ПС-25, ААШв-3х95 | 227 | 266 | 1 | 494 |

Таблица 8

Характеристика распределительных сетей 0,4кВ

МО Гришинский сельсовет

|  | Населенный пункт | Количество фидеров ВЛ-0,4кВ | Протяжен-ность ВЛ, км | Марка и сечение провода | Количество опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо-бетонные | Деревян-ные с ж/б пристав-ками | Деревян-ные | Всего |
| 1 | с.Гришино, п.Зудилово | 19 | 17,42 | А-50, А-35, А-25 | 0 | 408 | 18 | 426 |

На территории МО Гришинский сельсовет расположены 12 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 400 кВА. Большинство трансформаторных подстанций располагает резервом мощности для подключения новых потребителей. Износ оборудования трансформаторных подстанций различен и составляет от 30 до 80% в зависимости от срока службы ТП.

Характеристику трансформаторных подстанций 10/0,4кВ см. таблицу  9.

Таблица 9

Трансформаторные подстанции  10/0,4 кВ МО Гришинский сельсовет

| № п/п | Диспетчерский номер и типоисполнение ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Класс напряжения, кВ | Наименование питающей линии | Ведомственная принадлежность ТП | Наименование абонентов (потребителей электроэнергии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Гришино |
| 1 | КТП-4-19-1 | 1х160 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Ферма КРС, скважина |
| 2 | КТП-4-19-2 | 1х160 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| 3 | КТП-4-19-3 | 1х160 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | МТМ, пилорама |
| 4 | СКТП-4-19-4 | 1х400 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Клуб, магазин, администрация СПК, почта, АТС, быт |
| 5 | КТП-4-19-5 | 1х160 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Магазин-пекарня, быт |
| 6 | КТП-4-19-6 | 1х160 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Школа |
| 7 | КТП-4-19-7 | 1х250 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Зерноток, быт |
| 8 | КТП-4-19-8 | 1х100 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Склад ГСМ, быт |
| 9 | КТП-4-19-10 | 1х100 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт, скважина |
| 10 | КТП-4-19-11 | 1х100 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Летняя дойка |
| 11 | КТП-4-19-12 | 1х160 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Крестьянское хозяйство «Гилево» |
| п. Зудилово |
| 12 | КТП-4-19-9 | 1х63 | 10/0,4 | Л-4-19 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |

Заключение

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения МО Гришинский сельсовет, установлено:

- Существующая система электроснабжения МО Гришинский сельсовет централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

- Подстанция ПС-110/10кВ «Камышенская» №4, снабжающая электроэнергией потребителей с. Гришино и п. Зудилово, располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции  удовлетворительное.

- Большинство комплектных трансформаторных подстанций МО Гришинский сельсовет загружено не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- Распределительные сети 10кВ и 0,4кВ имеют достаточную протяженность и разветвленность. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ находится в ветхом состоянии и нуждается в реконструкции и модернизации.

- Применяемые в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод АС сечением 35/6,2 мм2, провод А сечением 35 и 50 мм2 и провод ПС сечением 25 мм2 не соответствуют требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для климатических условий данного региона, и подлежат замене.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ МО Гришинский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 10кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; сокращение протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- равномерное распределение нагрузки между трансформаторными подстанциями для обеспечения их работы в экономически выгодном режиме полной загрузки трансформаторов, отключение незагруженных трансформаторных подстанций;

- строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10кВ по допустимой потере напряжения;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

### 1.5.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На расчетный срок территориального планирования необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения поселения в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей централизованным водоснабжением.

Основным источником водоснабжения МО Гришинский сельсовет являются подземные воды. Основная часть жилищного фонда оборудована центральным водоснабжением (93,5%).

Протяженность водопроводной сети – 8936,61 м, степень износа труб 50-80%. Материал труб - асбест, чугун, ПВХ. Дата ввода в эксплуатацию – 1974-1988 год. Диаметр трубопроводов - 25, 110 и 150 мм. На сети установлено 24 водонапорные колонки, 4-е пожарных гидранта.

Водопотребление МО Гришинский сельсовет на начало 2016 г в таблице 10.

Таблица 10

Водопотребление.

| № п/п | Наименование | м3/сут | м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 34,5 | 12600 |
| 2 | На административно-бытовые нужды | 1,2 | 500 |
| 3 | На производственные нужды | 16,0 | 5900 |
|  | Итого | 51,7 | 19000 |

На территории поселения существуют несколько водозаборных скважин, пробуренных в 1985 - 1987 г., характеристика скважин и водонапорных башен приведены в таблицах 11, 12.

В 2007 году Администрации МО Гришинский сельсовет была выдана лицензия № 1308/ БАР 01316 ВЭ от 13.04.2007 на право пользования участками недр местного значения с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения села Гришино.  Запасы подземных вод на участке недр не оценивались.

В 2013 году МО Гришинский сельсовет было выдано свидетельство о государственной регистрации права, объект права: 1 - водонапорная башня со скважиной по ул. Завет 3А (№22-22-10/006/2013-761), 2 - водонапорная башня со скважиной по ул. Центральная 5А (№22-22-10/006/2013-762).

Максимальный водоотбор на лицензионном участке из водоносного верхнеолигоценового горизонта– 54 м3/сут., 19900 м3/год.

Эксплуатационный водоносный горизонт на лицензионном участке не изучался. Пробурены эксплуатационные скважины без проведения опытно-фильтрационных работ. Запасы подземных вод по участкам недр не разведаны. Для разведки запасов подземных вод требуется выполнение на действующих скважинах гидрогеологического доизучения и мониторинга подземных вод.

Таблица 11

Водозаборные сооружения на территории МО Гришинский сельсовет

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположе- ние | Марка насоса | Макс. Водоотбор, м3/сут | Дата ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | % физического износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |
| 1 | Скважина Б-90/87 | с. Гришино, южная окраина, ул. Завет,3А | 3ЭВЦ6-10х110 | 3,0 | 1987 | 240 | 25 |
| 2 | Скважина Б-45/85 | с. Гришино, юго-восточная окраина, ул. Центральная 5 | 3ЭВЦ6-10х140 | 51,0 | 1985 | 112 | 30 |

Таблица 12

Водонапорные башни и резервуары на территории МО Гришинский сельсовет

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Объем, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа (согласно официальных данных) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня (скважина Б-90/87) | с. Гришино, южная окраина, ул. Завет, 3А | 11 | 1987 | 25 | рабочая |
| 2 | Скважина Б-45/85 водонапорная башня | с. Гришино, юго-восточная окраина, ул. Центральная 5 | 22 | 1985 | 30 | рабочая |

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.08.2006 №22.58.03.042.М.000522.08.06 о соответствии качества подземных вод и зон санитарной охраны водозабора санитарным нормам.

Село Гришино

На территории села имеются три водозабора (каждый состоит из водонапорной башни, скважины, сети водоводов). Водозаборы по ул. Завет и ул. Центральной находятся в ведении администрации МО Гришинский сельсовет.

Пос. Зудилово

В поселке нет централизованного водоснабжения. Значительная часть жителей для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Водоотведение

Отвод жидких коммунальных отходов от общественно-деловых зданий осуществляется в накопители с последующим вывозом на участки местности, согласованные с органами Роспотребнадзора.

В МО Гришинский сельсовет действует выгребная система канализации. Владельцам домов приходиться самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией жидких отходов.

Выводы:

1. В целях повышения уровня комфортности проживания населения( улучшения качества питьевой воды и экологической безопасности система водоснабжения МО Гришинский сельсовет требует реконструкции, модернизации и увеличения мощности водозаборов.

2. Для усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь планируется заменить изношенные водопроводные сети и построить новые.

3. Существующие и планируемые объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания оснастить накопителями коммунальных жидких отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения.

### 1.5.3 Теплоснабжение

В МО Гришинский сельсовет в настоящее время жилые дома, общественные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют уголь и дрова.

Гришинская начальная общеобразовательная школа отапливается от отдельно стоящей котельной, работающей на твердом топливе. В котельной установлено два котла марки КВ.

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.

Вывод:

Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить реконструкцию существующей котельной.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов и строительство новых с применением современных теплоизоляционных материалов и конструкций.

### 1.5.4 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в муниципальном образовании отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи.

### 1.5.5 Электросвязь и проводное вещание

В с. Гришино расположена АТС на 100 номеров. В населенных пунктах муниципального образования установлено 85 телефонных номеров.

Системой общедоступного пользования является сотовая связь. С развитием сотовой связи отмечается тенденция отказа населения от услуг телефонной связи АТС, что связано в большей степени с ростом и одновременно отсутствием гибкости тарифов на данные услуги. В населенных пунктах муниципального образования развивается спутниковое телевидение, доступна сеть Интернет.

## 1.6 Экологическое состояние территории

Территория Гришинского муниципального образования расположена на достаточном расстоянии от крупных промышленных центров, что является положительным фактором, влияющим на общее экологическое состояние данной территории.

Состояние атмосферного воздуха определяется климатическими и аэроклиматическими характеристиками, уровнем загрязнения, наличием и характеристикой физических воздействий (шум, вибрация), причинами изменения состояния и источниками воздействий.

Основными источниками загрязнения на территории сельсовета являются объекты теплоснабжения, автотранспорт, печи жилых домов. Категория опасности выбрасываемых в атмосферу веществ 1-3. В основном это оксид углерода, сажа, диоксид азота, диоксид серы.

Так же существуют физические факторы воздействия на атмосферный воздух. Это шум и вибрация от автомобильного транспорта, отдельных технологических процессов предприятий, электромагнитные поля от передающих устройств радиотехнических объектов, электрических и трансформаторных подстанций, воздушных ЛЭП.

На территории муниципального образования располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края (табл. 13).

Основными причинами загрязнения почвы в населенном пункте являются: отсутствие водонепроницаемых покрытий дорог и производственных территорий; жилая застройка, не имеющая централизованной системы канализации; размещение коммунальных отходов на несанкционированных и необорудованных площадках. Физические изменения в почве происходят в результате механического воздействия на нее при строительных работах, прокладке коммуникаций.

Таблица 13

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории

муниципального образования Гришинский сельсовет

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Ферма КРС (до1200 голов) | 300 |
| 2 | МТМ | 300 |
| 3 | Механизированный ток | 100 |
| 4 | Склады сельскохозяйственной продукции | 50 |
| 5 | Склад ГСМ | 100 |
| 6 | Пилорама | 100 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 7 | Автомобильная дорога 4 категории | 50 |
| Объекты специального назначения |
| 8 | Кладбище (3 объекта) | 50 |
| 9 | Полигон коммунальных отходов | 500 |
| 10 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1000 |

## 1.7 Объекты специального назначения

На территории муниципального образования расположены объекты специального назначения:

- к северо-востоку от с. Гришино полигон коммунальных отходов и скотомогильник с захоронением в ямах;

- два кладбища к юго-востоку и северо-западу от с. Гришино;

- кладбище к юго-западу от п. Зудилово.

## 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Территория муниципального образования относится к некатегорированной по гражданской обороне. Сейсмичность по шкале MSK-64 для массового строительства и строительства объектов повышенной ответственности составляет 7 баллов.

На территории муниципального образования нет крупных взрывоопасных и пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

– пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам;

– пожаров на производстве и в жилом секторе;

– лесных пожаров;

– сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

– аварий на электроэнергетических системах;

– аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

– массовых инфекционных заболеваний людей;

– весенних поводков при интенсивном таянии снега;

– возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит.

Ликвидацией пожаров на территории сельсовета занимается добровольная пожарная дружина из 5 человек. В СПК «Жданова» имеется автомобиль, оборудованный средствами для тушения пожаров. При необходимости привлекаются силы и средства пожарной части г. Заринска. Забор воды для пожаротушения осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных по линии водопровода, а так же пожарных водоемов, расположенных на территории школы.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

# 2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо Гришинский сельсовет

## 2.1 Существующая организация территории муниципального образования

Муниципальное образование расположено в юго-западной части Заринского района. Главной планировочной осью муниципального образования является автомобильная дорога межмуниципального значения «Заринск-Гришино-Зудилово», по которой осуществляется связь населенных пунктов с районным центром.

с. Гришино

Населенный пункт состоит из двух жилых массивов, разделенных речкой. Въезд и выезд из села осуществляется по автомобильной дороге «Заринск-Гришино-Зудилово». Главная улица села является ул. Центральная, здесь расположены основные социально значимые объекты, административные здания, объекты торговли. Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 3000 м². Улицы вытянуты вдоль водных объектов. Жилая застройка плотная.

Значительная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Инженерная инфраструктура представлена объектами, электроснабжения и водоснабжения.

Озеленение населенного пункта в основном выполнено на приусадебных участках, на территориях общественно-делового назначения. В центральной части села расположена детская площадка.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались в основном в северной части села. Имеются отдельные объекты среди жилой застройки.

Объекты специального назначения расположены к северо-востоку от населенного пункта.

Размещение большинства производственных предприятий в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам: часть существующих жилых зданий находится в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов специального назначения.

п. Зудилово

Застройка населенного пункта сосредоточена вдоль р. Крутиха. Жилая застройка расположена отдельными участками. Уличная сеть состоит из одной улицы - ул. Центральная. Объекты социальной инфраструктуры отсутствуют. Благоустроенные озелененные территории отсутствуют. В поселке отсутствуют коммунально-складские объекты и производственные предприятия.

На момент разработки проекта часть жилых домов используется под дачи сезонного и круглогодичного проживания.

Существующее кладбище находится у западной границы населенного пункта. Территория, предназначенная для размещения коммунальных отходов, отсутствует.

Проектом определен баланс территорий в границах населенных пунктов (табл. 14).

Таблица 14

Баланс территорий в границах населенных пунктов, входящих в состав МО Гришинский сельсовет

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| всего | В границах населенных пунктов, входящих в состав МО | 353,9 |
|  | - территория жилой застройки | 100,2 |
|  | - территория общественно-деловой застройки | 3,2 |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,1 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,17 |
|  | - территория объектов производственного назначения | 0,07 |
|  | - территория объектов специального назначения | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 237,16 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) | 36,04 |
| 1 | с. Гришино | 241,7 |
|  | - территория жилой застройки | 87,2 |
|  | - территория общественно-деловой застройки | 3,2 |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,4 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,15 |
|  | - территория объектов производственного назначения | 0,07 |
|  | - территория объектов специального назначения | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 141,68 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) | 35,9 |
| 2 | п. Зудилово | 112,2 |
|  | - территория жилой застройки | 13,0 |
|  | - территория общественно-деловой застройки | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,7 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,02 |
|  | - территория объектов специального назначения | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 95,48 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) | 0,14 |

## 2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта

Ограничениями градостроительного развития территории с. Гришино  являются:

- санитарно-защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, объекты социального значения, спортивные сооружения, парки, огороды;

- водоохранная зона водных объектов;

- земли лесного фонда, расположенные в непосредственной близости от границ застройки;

- санитарно-защитная зона объектов специального назначения ограничивает развитие села в северо-восточном направлении.

Ограничениями развития территории п. Зудилово в западном, северном и восточном направлении являются водоохранная зона водных объектов.

## 2.3. Функциональное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. При определении зон так же учитывалась существующая капительная застройка, земельные отводы под капитальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический потенциал территории муниципального образования.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая;

– общественно-деловая;

– производственного использования;

– инженерной и транспортной инфраструктуры;

– рекреационного назначения;

– специального назначения;

– сельскохозяйственного использования, в том числе объектов сельскохозяйственного назначения;

– лесного фонда.

Жилая зона

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до 4 этажей).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона производственного использования

Зона включает:

–  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

–  производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зона так же предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

– территории, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естественные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты).

Зона лесного фонда

Зона включает территории занятые землями лесного фонда и выполняющие защитную функцию.

Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником с захоронением в ямах, полигоном коммунальных отходов.

## 2.4 Планировочная организация территории МО Гришинский сельсовет

Планировочная организация территории муниципального образования базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– на анализе современного функционального использования территории муниципального образования, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– на комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территории населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественного центра, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Село Гришино

Жилищное строительство планируется развивать на свободных от застройки территориях в границах населенного пункта.

Дальнейшее развитие получит общественный центр села за счет строительства и реконструкции объектов общественно-делового назначения.

Проектом предлагается развитие рекреационных зон (гл. 2.6.4).

Мероприятия по развитию объектов специального назначения отражены в главе 2.10.

Поселок Зудилово

Учитывая прогнозируемую численность населения поселка (несущественное увеличение населения на расчетный срок), генеральным планом намечено незначительное увеличение селитебной территории в пределах существующей границы поселка. Развитие общественно-деловой и рекреационной зоны не планируется. Объекты торговли предлагается размещать в жилой зоне.

Баланс функциональных зон муниципального образования на расчетный срок приведен в таблице 15.

Таблица 15

Баланс функциональных зон в границах МО Гришинский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенных пунктов, га | Площадь за границами населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В границах муниципального образования (11196,6 га) | 353,9 | 10842,7 |
|  | - жилая зона | 105,1 | - |
|  | - общественно-деловая зона | 3,2 | - |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 19,7 | 10,8 |
|  | - зона рекреационного назначения | 0,4 | 9,5 |
|  | - зона производственного использования | 0,1 | - |
|  | - зона специального назначения | - | 1,8 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 225,4 | 7867,9 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 46,8 | - |
|  | - зона лесного фонда | - | 2952,7 |
| 2 | с. Гришино | 241,7 | - |
|  | - жилая зона | 92,0 | - |
|  | - общественно-деловая зона | 3,2 | - |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,9 | - |
|  | - зона рекреационного назначения | 0,2 | - |
|  | - зона производственного использования | 0,1 | - |
|  | - зона специального назначения | - | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 132,3 | - |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 36,0 | - |
| 3 | п. Зудилово | 112,2 | - |
|  | - жилая зона | 13,1 | - |
|  | - общественно-деловая зона | - | - |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,8 | - |
|  | - зона рекреационного назначения | 0,2 | - |
|  | - зона специального назначения | - | - |
|  | - зона производственного использования | - | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 93,1 | - |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 10,8 | - |

## 2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель

При разработке генерального плана площади и границы земель по категориям на территории МО Гришинский сельсовет определены графически с учетом данных кадастрового учета земель. Так как не все земли отмежеваны и состоят на кадастровом учете, точную площадь по категориям земель определить не представляется возможным.

Границы населенных пунктов определены по материалам кадастрового учета земель. Проектом не планируется изменение границ населенных пунктов.

Планируется перевести в земли промышленности территорию под объектами специального назначения площадью 1,8 га (полигон твердых коммунальных отходов, кладбища, скотомогильник с захоронением в ямах).

Изменение земель лесного фонда не планируется.

## 2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Гришинский сельсовет

### 2.6.1 Жилищная сфера

Село Гришино

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных возможностей территории.

На расчетный срок планируется увеличение населения до 600 человек с учетом временно выбывших. Коэффициент семейности на расчетный период принят 2,7.

При последующих расчетах проектом принята средняя площадь земельного участка на одно домовладение 0,2 га (в соответствии с Решением Заринского районного Совета народных депутатов № 20 от 25.10.2006 г.).

В санитарно-защитную зону предприятий попадают 7 жилых домов. Планируется сохранить жилье до амортизационного износа с последующим выделением жителям новых участков на планируемой территории.

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составляет 4,0 га, на указанной территории может разместиться 20 участков. Кроме того, в генеральном плане предусмотрено уплотнение существующей жилой застройки за счет заселения пустующих жилых домов расположенных в существующей жилой зоне.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на расчетный период  принята 25 м²/чел. (с учетом существующей обеспеченности). Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока составит 15,0 тыс. м² (табл. 16).

Поселок Зудилово

Генеральным планом планируется незначительное развитие населенного пункта, в том числе как дачного поселка. Рекомендуется провести упорядочение сложившейся планировочной структуры поселка. Жилую застройку планируется развивать на свободных территориях в существующих границах населенного пункта. Площадь территории под планируемую застройку, составляет 2,0 га (10 земельных участков).

Таблица 16

Объемы жилищного строительства  на территории МО Гришинский сельсовет

| Показатели | Единица измерения | На 01.01.2016г. | На расчетный срок – 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Гришино |
| Численность населения | чел. | 491 | 600 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 186 | 222 |
| Жилищный фонд | тыс.м2 | 9,067 | 15,0 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 21,4 | 25,0 |
| п. Зудилово |
| Численность населения | чел. | 14 | 20 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 12 | 16 |
| Жилищный фонд | тыс.м2 | 0,489 | 0,5 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 22,7 | 25,0 |

### 2.6.2 Объекты социального значения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом прироста населения) в объектах социальной сферы приведена в таблице 17. Расчеты выполнены в целом по муниципальному образованию (620 человек).

Таблица 17

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец расчетного срока | Принято к строительству |  |
| МО Гришинский сельсовет |
| Учреждения образования |
| 1 | Детский сад-ясли | 1 место | - | 19 | 20 | Встроенный |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 место | 192 | 68 | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Аптека | м² общей площади | Встроенный | 1 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Библиотека | объект | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры | 1 место зал/1 посетительское место | 150/- | -/250 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,0 | 0,4 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 12 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 12 | 15 | По заданию на проектирование |
| 13 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 122 | 123 | - | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 4 | 4 | Встроенный |
| 18 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | 1 | 1 | 0,01 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 19 | Административно-управленческое учреждение | объект | 1 | 1 | - | - |
| 20 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Опорный пункт полиции | объект | Встроенный | 1 | - | - |

Генеральным планом в области социальной сферы предлагаются следующие мероприятия (с. Гришино):

– организация группы детского сада на 20 мест в здании школы;

– капитальный ремонт здания недействующей столовой СПК под объект общественного питания на 15 мест (ул. Центральная);

– организация бытовых услуг на 4 рабочих места в здании сельского клуба (ул. Центральная);

– строительство пункта приема вторичного сырья.

На территории п. Зудилово строительство объектов социальной сферы не планируется.

### 2.6.3 Производственная сфера

Действующие предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются в основном в северной и северной части с. Гришино. На территории п. Зудилово действующих коммунально-складских и производственных объектов нет.

Производственные объекты на территории с. Гришино имеют III-V классы опасности (санитарная зона 300, 100 и 50 м). В санитарно-защитную зону объектов попадает часть жилой застройки.

Состав производственной базы муниципального образования представлен в таблице 18.

Таблица 18

Состав производственной базы МО Гришинский сельсовет

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Мощность объекта, ед. изм. | Санитарно- защитная зона, м | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС | северная часть села | до 1200 голов | 300 | Действующий |
| Пилорама | севернее ул. Зеленая | - | 100 | Действующий |
| Склады сельскохозяйственной продукции | ул. Центральная | - | 50 | Действующий |
| Механизированный ток | западная часть села (ул. Молодежная) | - | 100 | Действующий |
| МТМ | севернее ул. Зеленая | - | 300 | Действующий |
| Склад ГСМ | западная окраина села | - | 100 | Действующий |
| Ферма КРС | южная часть п. Зудилово | - | - | Недействующий |

В таблице 19 приведен перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку.

Таблица 19

Перечень объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма КРС | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Веселая, ул. Зеленая, ул. Центральная. Предлагается ограничить развитие объекта в западной части до IV класса опасности (СЗЗ 100 м). Разработать проект СЗЗ. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |
| 2 | Механизированный ток | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная и Зеленая. Предлагается ограничить развитие объекта до V класса опасности (СЗЗ 50 м). Разработать проект СЗЗ. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |
| 3 | МТМ | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой и общественно-деловой застройки по ул. Центральная и Зеленая. Предлагается ограничить развитие объекта до IV класса опасности (СЗЗ 100 м). Разработать проект СЗЗ. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |
| 4 | Склад ГСМ | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Зеленая. Разработать проект СЗЗ. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |
| 5 | Склады сельскохозяйственной продукции | Класс V СЗЗ - 50 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Центральная. Предлагается использовать данный объект для хранения продукции, не оказывающей негативное влияние на жилую застройку. Разработать проект СЗЗ. |

Проектом генерального плана предлагаются варианты мероприятий по нейтрализации вредного воздействия вышеперечисленных предприятий на жилую застройку:

– не развивать жилую зону в границах СЗЗ;

– провести мероприятия по сокращению СЗЗ или перепрофилированию производства для исключения воздействия на жилую застройку;

– развитие объектов сельскохозяйственного назначения на существующих территориях с учетом санитарно-защитных зон;

– реконструкция объектов сельскохозяйственного назначения с высоким классом опасности, оказывающих негативное влияние на жилую застройку, под объекты с более низким классом опасности;

– провести защитное озеленение по периметру производственных объектов.

### 2.6.4 Объекты рекреационного назначения

На территории с. Гришино в центральной части села расположена детская площадка и школьный стадион.

Предлагается благоустроить территорию в районе расположения Братской могилы партизан, погибших за власть Советов (с. Гришино и п. Зудилово).

Проектом предлагается сохранение существующих зеленых насаждений, расположенных на территории населенных пунктов (древесно-кустарниковая растительность).

### 2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

– поселковая дорога;

– главная улица;

– основная улица;

– второстепенная улица;

– проезд;

– хозяйственный проезд, скотопрогон.

Деление по категориям приведено в таблице 20.

Таблица 20

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Гришино |  |  |  |
| ул. Центральная | Главная улица | Асфальт | 2,0 |
| ул. Веселая | Основная улица | Асфальт | 2,3 |
| ул. Зеленая | Основная улица | Асфальт | 2,2 |
| ул. Молодежная | Основная улица | Асфальт, грунт | 1,5 |
| ул. Лесная | Основная улица | Асфальт, грунт | 2,5 |
| ул. Завет | Второстепенная улица | Грунт | 2,5 |
| п. Зудилово |  |  |  |
| ул. Центральная | Главная улица | Грунт | 5,0 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети |  | 18,0 |

с. Гришино

Главная улица села ул. Центральная. Ширина главной улицы от 15 до 25 м. Основные улицы связывают жилую и производственную застройку с центром села. Ширина улиц от 10 до 20 м. проезды имеют ширину от 7 до 12 м.

На сегодняшний день в с. Гришино основная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам.

п. Зудилово

Улично-дорожная сеть поселка в основном состоит из тупиковых подъездов к отдельно стоящим жилым домам. Покрытие улиц грунтовое, ширина улиц 10-15 м.

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети населенных пунктов:

– реконструкция покрытия существующих улиц;

– спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки.

За границами  населенных пунктов планируется строительство подъезда к полигону коммунальных отходов и скотомогильнику с захоронением в ямах 1,9 км.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации (согласно п.11.3 СП 42.13330.2011) при норме обеспеченности 350 легковых автомобилей и 100 единиц мототехники на 1000 жителей на расчетный период количество техники по муниципальному образованию составит:

– легковых автомобилей – 217 единиц;

– мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов – 62 единиц.

Для обслуживания данного количества транспортных средств строительство объектов обслуживания (СТО и АЗС) на территории муниципального образования не требуется.

Автопарковки для легковых автомобилей в границах населенных пунктов предлагается размещать на площадках в составе улично-дорожной сети.

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках. Предприятия служебный транспорт хранят на своих территориях в гаражах и на открытых площадках.

## 2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов муниципального образования (МО) Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Гришино и п. Зудилово на расчетный период до 2035 года проведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- карты генерального плана с. Гришино и п. Зудилово в масштабе 1:5000 с нанесением существующих инженерных сетей, действующих и планируемых на расчетный период объектов;

- характеристики планируемых объектов;

- существующей схемы электроснабжения МО Гришинский сельсовет;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

На расчетный период планируется строительство индивидуальных жилых домов усадебной застройки. Планируемые жилые дома будут оборудованы плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе.

Таблица 21

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

| Электроприемники | Установленная мощность, Ру, кВт | Коэффициент использования нагрузки, Ки | Число часов использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроприемники жилого дома |
| Освещение | 0,84 | 1 | 1460 | 1226 |
| Электробытовые приборы | 5,8 | 0,7 | от 30 до 1460 | 3025 |
| Всего, на жилой дом | 6,64 | --- | --- | 4251 |
| Электроприемники личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) |
| Освещение хоз. блока | 0,1 | 1 | 548 | 55 |
| Мелкомоторная нагрузка | 0,4 | 1 | 30 | 12 |
| Нагревательные приборы | 0,6 | 1 | 100 | 60 |
| Всего, на ЛПХ | 1,1 | --- | --- | 127 |
| Итого, на жилой дом, с учетом ЛПХ: | 4378 |

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение жилых домов современными бытовыми машинами и приборами, наличие нескольких одноименных бытовых приборов, а также расход электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ).

Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3-х человек.

Удельное годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит 1460 кВт*час в год на человека.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов МО Гришинский сельсовет выполнен согласно СП 31-110-2003 («Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.») и РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Категории планируемых объектов по степени обеспечения надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ (гл.1.2) и СП 31-110-2003 (гл.5, табл.5.1). Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категориям по надежности электроснабжения.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов, принятых по табл.6.1, 6.14  СП 31-110-2003 и табл.2.1.1, 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок К1, равного 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Строительство новых объектов производственной сферы на расчетный период генеральным планом не предусматривается. Предполагается развитие, реконструкция и перепрофилирование производственных и сельскохозяйственных объектов на существующих территориях в счет существующей мощности объектов.

Коэффициент мощности для расчета силовых сетей принят по п.6.12 и п.6.30, табл.6.12  СП 31-110-2003.

Данные расчета сведены  в таблицы 22 и 23.

Для снижения электропотребления и более эффективного использования электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации планируемых объектов применение энергосберегающих технологий и  использование инновационных разработок в сфере электросбережения:

- использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности не ниже А;

- создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями оптимизации энергопотребления;

- применение инновационных светотехнических технологий (светильники на светодиодах, энергосберегающие лампы, системы «умного освещения»).

Таблица 22

Расчетные электрические нагрузки МО Гришинский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Кол-во объектов | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Расчетный коэффи-циент мощности соs φ | Расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП (с учетом К1), кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  | На 1 объект | Всего |
| с. Гришино |
| 1 | Детский сад (в здании начальной школы) | 1 | II | 1 место | 20 | кВт/место | 0,46 | 0,97 | 9,2 | 9,2 |
| 3 | Пункт бытового обслуживания (в здании СДК) | 1 | III | 1 рабочее место | 4 | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | Кафе | 1 | III | 1 место | 15 | кВт/место | 1,04 | 0,98 | 15,6 | 15,6 |
| 10 | Пункт приема вторичного сырья | 1 | III | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 3,0 | 3,0 |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | 36 | III | квартир | 1 | кВт/квартиру | 6 | 0,96 | 3,0 | 108,0 |
|  | Итого по планируемым объектам с.Гришино: |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 |
| п. Зудилово |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | 10 | III | квартир | 1 | кВт/квартиру | 6 | 0,96 | 3,0 | 30,0 |
|  | Итого по планируемым объектам п.Зудилово: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Итого по планируемым объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,0 |

Таблица 23

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии на перспективную застройку, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 34,0 | 119,1 |
| 2 | Объекты производственной сферы | --- | --- |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 138,0 | 201,5 |
|  | Итого по МО Гришинский сельсовет: | 172,0 | 320,6 |

Генеральным планом определены источники электроснабжения для планируемых объектов МО Гришинский сельсовет на расчетный период до 2035 года.

Таблица 24

Планируемые источники электроснабжения для объектов перспективной застройки МО Гришинский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной | резервный |
| с. Гришино |
| 1 | Детский сад (в здании начальной школы) | II | 9,2 | КТП-4-19-6, 10/0,4кВ, 160 кВА | СКТП-4-19-4, 10/0,4кВ, 400 кВА |
| 3 | Пункт бытового обслуживания (в здании СДК) | III | 6,0 | СКТП-4-19-4, 10/0,4кВ, 400 кВА | --- |
| 7 | Кафе | III | 15,6 | СКТП-4-19-4, 10/0,4кВ, 400 кВА | --- |
| 10 | Пункт приема вторичного сырья | III | 3,0 | КТП-4-19-3, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
| --- | Жилые дома усадебного типа, 36 шт. | III | 108,0 | От ближайших КТП-10/0,4кВ | --- |
| п. Зудилово |
| --- | Жилые дома усадебного типа, 10 шт. | III | 30,0 | КТП-4-19-9, 10/0,4кВ, 63 кВА | --- |

Электроснабжение планируемых объектов МО Гришинский сельсовет предусматривается от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Установка новых КТП-10/0,4кВ в с. Гришино и п. Зудилово на расчетный период генпланом не предусматривается.

Расстояние от КТП-10/0,4кВ до зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Расстояние от отдельно стоящих трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Охранная зона для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов должна находиться на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения.

Электроснабжение с. Гришино и п. Зудилово на расчетный период сохраняется по существующей магистральной схеме от подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4.

Подстанция ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 располагает резервом свободной мощности для технологического присоединения запланированных генпланом объектов.

Планируемые объекты относятся ко II и III категориям по степени надежности электроснабжения. Электроснабжение объектов III категории должно обеспечиваться, согласно ПУЭ, от одного источника питания. Подключение планируемых объектов III категории предусматривается от однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации в зданиях III категории следует осуществлять от автономных источников.

Электроснабжение объектов II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Подключение планируемых объектов II категории предусматривается от двух однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ по двум взаиморезервируемым линиям.

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций до вводно-распределительных устройств (ВРУ) планируемых жилых домов и зданий общественного назначения предусматривается на напряжении 380/220В проводом СИП-4 сечением по расчету по железобетонным опорам и кабелями марок ААБл, АВВГ сечением по расчету, проложенными в траншее в земле.

Защитное заземление электрооборудования предусмотрено по системе «ТN-C-S», где в части сети от ТП-10/0,4кВ до ВРУ зданий заземление производится по совмещенному нулевому защитному и нулевому рабочему проводнику «РЕN», а от ВРУ до электроприемников - по отдельному нулевому защитному проводнику «РЕ» (отдельной жиле кабеля).

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания.

Строительство воздушных линий электропередач 0,4кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, гл.2.4.

Прокладку кабельных линий 0,4кВ в земле выполнить согласно ПУЭ, гл.2.3.

Не допускается прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ;

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ

- 5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами.

Заключение.

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Гришинский сельсовет, с учетом изменения планировочной структуры с. Гришино и п. Зудилово на  расчетный период до 2035 года, а также для повышения надежности электроснабжения, генеральным планом предусмотрено:

- Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в зоне существующей и перспективной застройки, по необходимости. Так как большинство трансформаторных подстанций с. Гришино и п. Зудилово располагают резервом мощности для подключения новых потребителей, установка новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в данных населенных пунктах на расчетный период не требуется.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4кВ МО Гришинский сельсовет по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений существующей застройки, относящихся ко II категории.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

Водоснабжение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются( повышение уровня   комфортности проживания населения( улучшение качества питьевой воды( повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения Алтайского края питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития организаций, обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.

Число жителей МО Гришинский сельсовет на расчетный срок:

- с. Гришино 600 чел.

-  п. Зудилово 20 чел.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водопроводных колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода, в жилых домах устанавливаются ванны и местные водонагреватели;

- новая усадебная застройка, полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды в местных водонагревателях.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СП30.13330.2012, СП31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Расчет водоснабжения поселения на планируемый период

1) Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1, таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 60 л/сут., с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с табл.1(п.5.1) СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению МО Гришинский сельсовет на расчетный 2035 год сведены в таблицы 25, 26.

Планируется для снабжения водой поселения использовать существующие водозаборы.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Организация вопроса водоснабжения наиболее близко приближена к существующей нормативной законодательной базе только у крупных недропользователей, остальные группы потребителей организуют работу бессистемно и малоэффективно, не имея грамотного инженерного решения (проекта), что зачастую не позволяет получить нужный результат и, конечно же, является фактически неэффективной тратой финансовых средств, в том числе и бюджетных. Поэтому очень важно строительство водозаборных сооружений в сельской местности проводить с утвержденными запасами подземных вод и наличия проектно-сметной документации на строительство водозаборов.

Таблица 25

Водопотребление с. Гришино

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход, м3/сут | ( | ( | Коэффиц. часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Гришино на расчетный срок – 2035 г |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,600 | 180,0 | 108,0 | 1,2 | 129,60 | 1,2 | 2,40 | 2,88 | 15,55 | 4,32 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 16,20 | - | 19,44 | - | - | - | 2,33 | 0,65 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 124,20 | - | 149,04 |  |  |  | 17,88 | 4,97 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100дней в году) | 0,600 | 60 | 36,00 | - | 36,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 160,20 |  | 185,04 |  |  |  | 17,88 | 4,97 |

Годовое водопотребление на расчетный срок- 48933,00 м3 (без учета на полив – 45333,00м3).

Таблица 26

Водопотребление п. Зудилово

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расход, м3/сут | ( | ( | Коэффиц. часовой неравномерности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п. Зудилово на расчетный срок (без учета дачных участков) – 2035 г |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,020 | 180,0 | 3,6 | 1,2 | 4,32 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 0,97 | 0,27 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 0,54 | - | 0,65 | - | - | - | 0,15 | 0,04 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 4,14 | - | 4,97 |  |  |  | 1,12 | 0,31 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,020 | 60 | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 5,34 |  | 6,17 |  |  |  | 1,12 | 0,31 |

Годовое водопотребление на расчетный срок - 3671,80  м3 (без учета на полив – 1511,10 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО Гришинский сельсовет на расчетный срок составит:

- 165,54 м3/сут.; 48933,00 м3/год;

- без учета на полив – 128,34 м3/сут.; 45333,0 м3/год.

2) Пожаротушение

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар - 5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров - 1.  Внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения - 54 м3 х 2=108 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2035 год по водоснабжению МО Гришинский сельсовет

Для обеспечения сельского населения питьевой водой, в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья, в соответствии с нормативами качества планируется реконструкция существующих водозаборных сооружений с учетом перспективного развития водопотребления.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение работ по гидрогеологическому изучению участка недр (требуется проект). По результатам гидрогеологического доизучения и мониторинга подземных вод на действующих скважинах произвести оценку эксплуатационных запасов и предоставить материалы на государственную экспертизу.

Планируется произвести реконструкцию существующих водозаборов, выполнив следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (надлежит предусмотреть ее апробирование откачками), при недостаточном дебите скважины произвести ее переоборудование на глубоководный режим;

- обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок и водонапорных башен.

Предлагается при реконструкции металлических баков водонапорных башен вместо окраски использовать листы полипропилена изнутри. Это современный качественный материал, не подлежащий коррозии и воздействию агрессивных сред. За счет уникального сварочного оборудования можно надежно сваривать листы полипропилена между собой с гарантией от возможности образования течи до 50 лет. Полипропилен не требует антикоррозийной обработки, покраски. Благодаря уникальной структуре на нем не образуются отложения, поэтому качество воды в полипропиленовых баках всегда остается на неизменно высоком уровне. Полипропилен достаточно хорошо держит тепло и выдерживает ударные нагрузки при возникновении гидроударов. Полипропилен не передает воде цвета и запаха. Гигиенический сертификат, подтвержденный санитарно-эпидемиологическими испытаниями, позволяет использовать полипропилен даже в пищевой промышленности.

Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

К особенностям эксплуатации частотного преобразователя можно отнести необходимость поддержания в зимний период температуры не ниже - 5° С или обеспечения его безостановочной эксплуатации (исключить отключение электропитания и останов насосного агрегата) а также обеспечение защиты от прямого попадания влаги. В случае отсутствия отапливаемого помещения не обязательно его строить, достаточно установить преобразователь частоты в шкаф соответствующего климатического исполнения.

Регулирование давления может быть автоматическим и ручным. 
При автоматическом управлении процесс регулирования давления полностью автоматизирован. При ручном – возможны варианты дискретного (ночное давление – дневное давление) и плавного регулирования давления в водопроводной сети (согласно установленных ограничений).

Окупаемость частотно-регулируемого привода в среднем за 5-6 месяцев только за счет сэкономленной электроэнергии (с учетом всех косвенных экономических факторов этот срок значительно снижается).

Предварительный состав реконструируемых сооружений:

- водозаборные скважины с глубинными насосами;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  станция водоподготовки;

-  водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- сборные резервуары, водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Для небольших сел подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Для улучшения качества добываемых вод целесообразно проводить умягчение воды с использованием соответствующего оборудования. Это значительно снизит природную минерализацию добываемой воды, улучшит ее вкусовые качества, повысит срок службы водопровода. Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 15 - 20% больше расчетного.

Для постоянной эксплуатации скважин над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

Село Гришино

Источником водоснабжения села Гришинов настоящее время служат 3 скважины и 3водонапорные башни, которые имеют 25-30% физического износа.

В связи с тем, что через село проходит русло реки Крутиха, система водоснабжения с. Гришино состоит из 2-х частей, не связанных между собой – центральная часть села и заречная часть села (ул. Завет).

Расчетная производительность водозаборных сооружений c. Гришино с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 215,0 м3/сут.; без учета на полив -175,0 м3/сут. (уточнить при рабочем проектировании).

В северной части села жилые дома, водоснабжение которых осуществляется от водозабора, находящегося в районе объектов сельскохозяйственного назначения, подсоединить к водозабору, расположенному по ул. Центральной (скважина 45/85).

Скважину в районе объектов сельскохозяйственного назначения реконструировать и оставить как резервную.

Планируется перекладка существующих сетей в с. Гришино с увеличением их диаметра для пропуска расчетного расхода и прокладка новых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем замены трубопроводов (износ 50 - 80 %), отдельных сооружений, оборудования. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. В конце тупика проектируются противопожарные резервуары или водоемы.

Прокладка сетей водопровода принята из полиэтиленовых труб для питьевой воды по ГОСТ 18599-2001. Диаметр разводящих трубопроводов 160 - 75 мм.  Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005

Поселок Зудилово

В малых населенных пунктах для снабжения населения питьевой водой экономически выгоднее оборудовать жилые дома автономными скважинами с установками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.599-96).    Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного излучения) могут быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым водоразбором.

Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей.

Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в мелкозаборных скважинах и колодцах проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях МО Гришинскийсельсовет предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пожаротушение МО Гришинский сельсовет

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно норме СП 8.13130.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры систем водоснабжения МО Гришинский сельсовет уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений, являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Эксплуатация сетей водопровода:

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности;

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Водоотведение

Расчет водоотведения на планируемый период.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение жидких коммунальных отходов равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расход жидких коммунальных отходов МО Гришинский сельсовет составит: 128,34 м3/сут.; 46844,10 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные жидкие коммунальные отходы попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Основная часть жителей при каждом доме имеет стоки туалета, бань, выгребных ям, мусора, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше жидкие стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструкцию, перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода жидких коммунальных отходов в грунт является нарушением существующих постановлений органов строительного надзора, здравоохранения и водного хозяйства.

Учитывая небольшую численность населения МО Гришинский сельсовет, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения.

Плановые мероприятия для МО Гришинский сельсовет на расчетный 2035год по водоотведению:

1. Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями жидких коммунальных отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом жидких коммунальных отходов ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника жидких коммунальных отходов по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества жидких коммунальных отходов и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

2.  В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей жидких коммунальных отходов для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

3. Производственные жидкие отходы от предприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

4.  Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

5.  Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации от жилых и общественных зданий до накопителей жидких коммунальных отходов. Сети канализации приняты из раструбных технических полиэтиленовых или чугунных труб на гибких стыковых соединениях.

Жидкие коммунальные отходы от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий с. Гришино и пос. Зудилово будут вывозиться в места приема жидких коммунальных отходов, согласованные с органами Роспотребнадзора.

Выводы:

1. Планируется к 2025 году осуществить реконструкцию и модернизацию существующих водозаборов в с. Гришино.

2. Оборудовать жилые дома пос. Зудилово автономными скважинами с установками для доочистки и обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать установленным требованиям). Срок реализации 2025 г.

3. На расчетный срок планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей (применить напорные полиэтиленовые трубы) и строительство новых.

4. Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания оснастить накопителями жидких коммунальных отходов с применением водонепроницаемых материалов. Построить сети канализации от объектов социальной сферы и общественных зданий до накопителей жидких коммунальных отходов. Срок реализации 2025 г.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

5. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

Нагрузки на теплоснабжение могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности.

В среднесрочном периоде начнется комплексная газификация Заринского района. Затраты на газификацию приносят существенную экономическую и социальную отдачу. Природный газ втрое дешевле сжиженного. Поквартирное теплоснабжение способствует сдерживанию тарифов для населения.

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки - от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе

Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый период для Гришинского сельсовета произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2. В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха – 360 С; расчетная температура отопительного периода – 7,50 С; продолжительность отопительного периода 230 дней.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Годовые расходы теплоты на теплоснабжение жилых и общественных зданий определяются по среднему тепловому потоку за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,49*Q o max * 24 * no = 0,49*Q o max * 24 * 230 = 2705 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,49*Q v max * 10 * no = 0,49*Q v max * 10 * 230 = 1127 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Село Гришино

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки -  от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

Существующее здание школы будет снабжаться теплом от действующей котельной на твердом топливе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

К 2035 году осуществить перевод всех источников теплоснабжения на природный газ.

Таблица 27

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок в с. Гришино

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 15000 | 0,60 | 2,250 | - | 0,157 | 2,407 |
| 2. Соцкультбыт и общественные здания | - | 0,60 | 0,563 | 0,225 | 0,038 | 0,826 |
| Итого: |  |  | 2,813 | 0,225 | 0,195 | 3,233 |

Годовой расход тепла от индивидуальных источников тепла – 7405,05 Гкал.

Поселок Зудилово

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки -  от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе, к 1935 году планируется перевод на природный газ.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников тепла – 223,86 Гкал.

Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией.

Таблица 28

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок в п. Зудилово

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 500 | 0,02 | 0,075 | - | 0,005 | 0,080 |

Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Выводы:

1. В МО Гришинский сельсовет предусматривается обследование, реконструкция и модернизация действующей школьной котельной в с. Гришино. В системе распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующей котельной (путем монтажа нового оборудования на базе существующей котельной).

2. Теплоснабжение планируемых и существующих общественно-деловых объектов в МО Гришинский сельсовет планируется от индивидуальных источников, работающих на сжиженном газе или твердом топливе, а к 2035 году - на природном газе.

3. Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки в МО Гришинский сельсовет будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе. К 2035 году осуществить перевод автономных источников теплоснабжения на природный газ.

4. Планируется проведение мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

5. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

6. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Таблица 29

Основные технико-экономические показатели по МО Гришинский сельсовет

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 2035 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | - |
|  |  | Гкал/год | - | - |
| 2 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | - | 3,31 |
|  |  | Гкал/год | - | 7628,91 |

Электросвязь и проводное вещание

Существующая АТС имеет достаточно свободных номеров для обеспечения населения и предприятий телефонными номерами на перспективу. В дальнейшем получит развитие спутниковое телевидение, сотовая связь и сеть Интернет.

Газоснабжение

Региональной программой газификации централизованное газоснабжение Заринского района в ближайшие годы не предусмотрено. Газоснабжение сел будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточное потребление газа населением муниципального образования на расчетный срок составит 124 кг/сут. (из расчета 0,2 кг/сут. на 1 чел). Для обеспечения потребностей населения газом потребуется в год 45,2 т (без учета дачников).

На конец расчетного срока генерального плана возможна газификация района с подключением населенных пунктов к системе газоснабжения. В этом случае необходима разработка схемы газификации с учетом размещения магистральных сетей и объектов газоснабжения.

## 2.8 Инженерная подготовка территории

В связи с тем, что территория с. Гришино достаточно плотно застроена, вертикальная планировка может быть выполнена только на проектируемых под застройку участках, при прокладке новых и благоустройстве существующих поселковых дорог в комплексе с устройством водоотводной сети. Планировочные отметки осваиваемых площадей учитывают максимальное сохранение существующего рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений. Водоотводная сеть принята открытой в виде водосточных канав и лотков с устройством водопропускных труб на пересечениях с дорогами и проездами. В тех местах, где водотоки пересекаются с дорогами, необходимо устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Учитывая уклон в сторону рек, организация водостоков планируется следующим образом. По улицам и проездам, расположенным перпендикулярно общему стоку, устраиваются канавы с уклоном к основным собирающим сточным канавам, направленным к руслу рек. Для предотвращения эрозии почвы дно канав уплотняется щебнем либо выполняется из железобетонных деталей. В местах наибольшей концентрации поверхностных стоков они направляются перехватывающими водоотводными трубами в отстойники расположенные в русле рек. Сброс воды из отстойников осуществлением при помощи рассеивающих выпусков.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации зданий и сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия в населенных пунктах.

Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных сооружений должен быть определен на последующих стадиях проектирования – проектах планировки территорий населенных пунктов.

## 2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) объектов производственного, коммунально-складского, специального назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры;

– водоохраной зоной, прибрежной защитной полосой.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон (табл. 30).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

Санитарный разрыв

От объектов поступления вредных факторов (шум, запыленность, выбросы химических, радиоактивных веществ и биологических средств) до жилой застройки, объектов общественно-делового назначения и объектов сельскохозяйственного назначения устанавливается санитарный разрыв. Проектом предусмотрены санитарные разрывы от объектов транспортной инфраструктуры (табл. 30).

Таблица 30

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы сохраняемых и планируемых объектов

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Объекты сельскохозяйственного назначения III класса опасности | Класс III СЗЗ – 300 м |
| 2 | Объекты сельскохозяйственного назначения IV класса опасности | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 3 | МТМ | Класс III СЗЗ – 300 м |
| 4 | Механизированный ток | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 5 | Склады сельскохозяйственной продукции | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 6 | Склад ГСМ | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 7 | Пилорама | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 8 | Автомобильная дорога 4 категории | СР – 50 м |
| Объекты специального назначения |
| 9 | Кладбище (3 объекта) | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 10 | Полигон коммунальных отходов | Класс II СЗЗ – 500 м |
| 11 | Скотомогильник с захоронением в ямах | Класс I СЗЗ – 1000 м |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории населённых пунктов по ряду предприятий, в границах СЗЗ которых расположена жилая застройка, необходима организация санитарно-защитных зон с осуществлением мер по техническому совершенствованию предприятий с целью сокращения размера зоны их вредного влияния.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» необходимо осуществить мероприятия по организации, благоустройству и озеленению территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом.

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производства при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Проектом предлагается упорядочение размещения производственных объектов в соответствии с классом опасности.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса (табл. 31).

Таблица 31

Водные объекты на территории МО Гришинский сельсовет

| № п/п | Наименование реки | Бассейн | Длина реки (км) | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камышенка | Чумыш | 18,8 | 100 | 50 |
| 2 | Крутиха | Чумыш | 27,4 | 100 | 50 |
| 3 | Ручьи (безымянные) | Чумыш | до 10 | 50 | 50 |

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с в с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Кроме того, в проекте генерального плана согласно п. 6 ст.6 Водного кодекса РФ отражены береговые полосы (полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

1. Зоны санитарной охраны существующих и планируемых источников водоснабжения в месте забора воды состоят из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Мероприятия по организации поясов ЗСО источника водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Санитарно-защитная полоса водопровода устанавливается от крайних линий водопровода в размере 10 м. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи 10 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны лини.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

- Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

- Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

  - На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

  - На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его

- отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

  - Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

  - Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

  - В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

- Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

  - Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

- при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

  - В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

- Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

- Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Охрана почвенного покрова

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и коммунальныхых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При всех видах использования земель, в поселении актуальным является экологическое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредельные среды, воду, атмосферный воздух, растения.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется:

  - засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

  - организация регулярной очистки территории населенного пункта от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

  - строительство ливневой канализации;

  - очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями;

  - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных магистралей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривают:

– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;

– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - обоснованном объеме;

– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.

Санитарная очистка территории

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

1.Очистка населенных пунктов от твердых коммунальных отходов.

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов с территории населенных пунктов рекомендуется производить по следующей схеме:

– на территории жилой застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора коммунальных отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения отходов;

– для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площадки на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Для снижения количества образующихся отходов и развитие методов их максимального использования, предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора коммунальных отходов и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Вывоз мусора с территории населенных пунктов планируется осуществлять на планируемый полигон коммунальных отходов северо-восточнее с. Гришино.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов предлагается организовывать на местах их образования при компостировании.

Биологические отходы предлагается размещать на скотомогильнике с захоронением в ямах, запланированном северо-восточнее села Гришино.

Годовое количество отходов приведено в таблице 31.

Таблица 31

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СП 42.13330.2011 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Гришино |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т | 350 кг на 1 чел/год | 0,21 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,27 |
| п. Зудилово |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т (без дачников) | 350 кг на 1 чел/год | 0,01 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,05 |

При среднегодовом расчетном объеме твердых коммунальных отходов 0,54 тыс. т по муниципальному образованию, территория полигона на расчетный срок составит 0,5 га.

2. Очистка не канализированных районов от жидких коммунальных отходов.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон коммунальных отходов.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон коммунальных отходов;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Насаждения специального назначения

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку, в том числе объектов сельскохозяйственного назначения 5 и 4 класса опасности (зерноток, МТМ, пилорама, ферма КРС).

## 2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по организации объектов специального назначения:

– рекультивация существующей территории размещения твердых коммунальных отходов (с. Гришино);

– строительство полигона твердых коммунальных отходов северо-восточнее с. Гришино;

– консервация существующего скотомогильника с захоронением в ямах, расположенного в непосредственной близости от с. Гришино;

– строительство скотомогильника с захоронением в ямах северо-восточнее с. Гришино.

## 2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

К основным опасностям на территории МО Гришинский сельсовет следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов.

При разработке документации по планировке территорий населенных пунктов согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

При разработке генерального плана были учтены требования СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ст. 65-68 о противопожарных требованиях к размещению на территории муниципального образования пожароопасных объектов, планированию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Согласно ст. 62 здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются ФЗ № 123.

Первичные меры пожарной безопасности определены в ст. 63 Регламента о ПБ.

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о ПБ. На территории муниципального образования расположены взрывоопасные объекты – склад ГСМ.

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст.68 Регламента о ПБ.

На территории муниципального образования имеются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

– наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

– водные объекты, которые могут использоваться для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– пожарные водоемы.

В генеральном плане предусмотрена закольцовка планируемых сетей водопровода, противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым.

При разработке документации по планировке территории должно быть обеспечено выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным ст. 69 Регламента о ПБ.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельсовета определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах - 20 мин.

Генеральным планом предлагается сохранение на территории с. Гришино добровольной пожарной дружины.

# 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 32

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Гришинский сельсовет Заринского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние в границах | Расчетный срок в границах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципального образования | с. Гришино | п. Зудилово | Муниципального образования | с. Гришино | п. Зудилово |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь муниципального образования | га | 11196,6* | - | - | 11196,6* | - | - |
|  |  | % | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | 241,7** | 112,2** | 11196,6 | 241,7 | 112,2 |
| 2.1 | - жилая зона | га | - | 87,2 | 13,0 | 105,1 | 92,0 | 13,1 |
| 2.2 | - общественно-деловая зона | га | - | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 | - |
| 2.3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 9,4 | 3,7 | 30,5 | 13,9 | 5,8 |
| 2.4 | - зона рекреационного назначения | га | - | 0,15 | 0,02 | 9,9 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5 | - зона производственного использования | га | - | 0,07 | - | 0,1 | 0,1 | - |
| 2.6 | - зона специального назначения | га | - | - | - | 1,8 | - | - |
| 2.7 | - сельскохозяйственного использования | га | - | 141,68 | 95,48 | 8093,3 | 132,3 | 93,1 |
|  | в том числе объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 35,9 | 0,14 | 46,8 | 36,0 | 10,8 |
| 2.8 | - защитных лесов | га | - | - | - | 2952,7 | - | - |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 505 | 491 | 14 | 620 | 600 | 20 |
| 3.2 | Плотность постоянно проживающего населения на территории жилой застройки | чел./ 100 га | - | 564 | 107 | - | 652 | 152 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 21,5 | 21,4 | 22,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 9556 | 9067 | 489 | 15500 | 15000 | 500 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | 192 | 192 | - | 192*** | 192*** | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5.2.2 | Аптечный пункт | объект | Встроенный | Встроенный | - | Встроенный | Встроенный | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | га | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест/посещений | 150/- | 150/- | - | -/250 | -/250 | - |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
|  |  | м2 торг. площади | 122 | 122 | - | 122 | 122 | - |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5.8 | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 5.8.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5.9 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | - | 2,0 | 2,5 | - | 2,0 | 2,5 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | - | 8,5 | 2,5 | - | 8,5 | 2,5 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | - | 1,3 | 0,5 | - | 1,3 | 0,5 |
| 6.5 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | - | 14,3 | 5,5 | - | 14,3 | 5,5 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление (население) | тыс. м3/год | 12,6 | 12,6 | - | 52,6 | 48,9 | 3,7 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 8,9 | 8,9 | - | 10,2 | 10,2 | - |
| 7.1.3 | Водонапорные башни/резервуары | объект | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| 7.1.4 | Скважины действующие | объект | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н/д | н/д | н/д | 46,8 | 45,3 | 1,5 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Годовое потребление электроэнергии, всего | тыс. кВт.час | н/д | н/д | н/д | 320,6**** | - | - |
| 7.3.2 | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт.час | н/д | н/д | н/д | 201,5**** | - | - |
| 7.3.3 | КТП | шт. | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 7.3.4 | Протяженность сетей 10 кВт | км | 32,1 | н/д | н/д | 32,1 | н/д | н/д |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | т/год | н/д | н/д | н/д | 45,2 | - | - |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | котельные | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 7.5.2 | тепловые сети | км | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 8 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон коммунальных отходов | объект | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  |  | га | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
| 8.2 | Скотомогильник с захоронением в ямах (действ./недейств.) | объект | 1/- | - | - | 1/1 | - | - |
|  |  | га | 0,06/- | - | - | 0,06/0,06 | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 3 | - | - | 3 | - | - |
|  |  | га | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - |

* Площадь в соответствии с Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»».

** В границах населенного пункта.

*** Остаточная вместимость учреждения образования будет определена после организации группы детского сада.

**** Для планируемой застройки.