ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕРХ-КАМЫШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Заринского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 22 от 18 апреля 2016 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_______________ Садакова Г.А.

2016 г.

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Гл. архитектор	В. Ю. Виниченко

Инженер-землеустроитель	И.В. Денисова

Инженер по электроснабжению	                                        Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     Т. П. Леонова

Экономист по планированию                                                  А. Л. Денисов

Инженер по информационным технологиям                         А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обоснование проектных решений |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Верх-Камышенка | 1: 5000 |
| ГП 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Омутная | 1: 5000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 5 | Карта генерального плана с. Верх-Камышенка | 1: 5000 |
| ГП 6 | Карта генерального плана п. Омутная | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	5

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо ВЕРХ-КАМЫШЕНский сельсовет	7

1.1 Общие сведения	7

1.2 Природные условия и ресурсы территории	8

1.2.1 Рельеф. Климатические условия	8

1.2.2 Водные ресурсы	8

1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир	8

1.2.4 Культурно-исторические ресурсы	9

1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы	9

1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы	10

1. 3 Социально-экономическое положение муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет	11

1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	11

1.3.2 Жилищный фонд	14

1.3.3 Социальная сфера	14

1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера	16

1.4 Транспортная инфраструктура	16

1.5 Инженерная инфраструктура	17

1.5.1 Энергоснабжение	17

1.5.2 Водоснабжение и водоотведение	24

1.5.3 Теплоснабжение	26

1.5.4 Газоснабжение	27

1.5.5 Электросвязь и проводное вещание	27

1.6 Экологическое состояние территории	28

1.7 Объекты специального назначения	29

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	29

2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо Верх-Камышенский сельсовет	30

2.1 Существующая организация территории муниципального образования	30

2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта	32

2.3. Функциональное зонирование территории	32

2.4 Планировочная организация территории МО Верх-Камышенский сельсовет	34

2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель	36

2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Верх-Камышенский сельсовет	36

2.6.1 Жилищная сфера	36

2.6.2 Объекты социального значения	37

2.6.3 Производственная сфера	39

2.6.4 Объекты рекреационного назначения	41

2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	41

2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	43

2.8 Инженерная подготовка территории	67

2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды	68

2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения	78

2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	79

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	81

# Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет Заринского района Алтайского края (далее МО Верх-Камышенский сельсовет, муниципальное образование)  разработан в 2016 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Заринского района Алтайского края (далее Администрация района) на основании Муниципального контракта № 22 от 18 апреля 2016 г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

– Градостроительным кодексом РФ (с изменениями);

– Земельным Кодексом РФ (с изменениями);

– Лесным кодексом РФ (с изменениями);

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (далее – «Водный кодекс») с изменениями от 31.10.2016;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г. №431 (в редакции);

– СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта Генерального плана МО Верх-Камышенский сельсовет Заринского района Алтайского края.

2. Планово-картографический материал на Заринский район масштаба 1:25000 изготовленный в 1990 г. по материалам дешифрирования 1989 г.

3. Ортофотоплан на территорию с. Верх-Камышенка, космоснимок п. Омутная масштаба 1:2000.

4. Программа социально-экономического развития МО Верх-Камышенский сельсовет.

5. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с. Верх-Камышенка и п. Омутная, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации сельсовета.

Целью работы является разработка генерального плана МО Верх-Камышенский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории сельского совета.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

– определение направлений развития территории тории муниципального образования;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2016 - 2025 гг.;

- расчетный срок - 2026 - 2035 гг.

# 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо ВЕРХ-КАМЫШЕНский сельсовет

## 1.1 Общие сведения

Муниципальное образование Верх-Камышенский сельсовет расположено в юго-западной части Заринского района (рис. 1). На территории муниципального образования расположены два населенных пункта с. Верх-Камышенка и п. Омутная.

Границы муниципального образования утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года N 137.

На северо-западе МО Верх-Камышенский сельсовет граничит с территорией МО Новокопыловский сельсовет, на востоке с МО Комарский сельсовет и МО Гришинский сельсовет, на юге и юго-западе с Косихинским районом, на западе с МО Новоманошкинский сельсовет.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Село Верх-Камышенка расположено в 110 км от краевого центра г. Барнаула и в 12 км от г. Заринска. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге муниципального значения «Подъезд к с. Верх-Камышенка», далее по автомобильной дороге муниципального значения «Заринск-Гришино-Зудилово».

Общая площадь МО Верх-Камышенский сельсовет 17,7 тыс. га, что составляет 3,5 % от территории Заринского района.

Село Верх-Камышенка образовано в начале 19 века на реке Камышенка.

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории

### 1.2.1 Рельеф. Климатические условия

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория муниципального образования расположена в умеренно теплом, увлажненном подрайоне. Климат резко-континентальный, средняя температура января -17,7, средняя температура июля +19,7, среднегодовое количество осадков 479 мм, преобладающее направление ветров юго-западное и северо-восточное, глубина промерзания грунтов 2 м.

Территория сельсовета расположена на Бийско-Чумышской возвышенности, имеющая характер волнистой равнины, высота которой постепенно увеличивается от 280-300 м на севере до 350-400 м на юге. Она довольно сильно приподнята над базисом эрозии (уровень Оби 130 м) и расчленена эрозионной сетью. Рельеф места расположения населенных пунктов увалистый и имеет небольшие понижения к водным объектам.

### 1.2.2 Водные ресурсы

На территории муниципального образования основным источником водных ресурсов является р. Камышенка и ее приток р. Казуиха. Река Камышенка протекает с юго-запада на северо-восток и впадает в р. Чумыш. Берега реки пологие, вода пресная, течение реки спокойное.

Грунтовые воды в зависимости от элементов рельефа находятся на различной глубине. В пойменной части рек 2-4 м, на возвышенностях более 5 м.

### 1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир

Муниципальное образование расположено в лесостепной зоне в Бийско-Чумышской подзоне, где преобладает разнотравно-злаковая растительность с примесью бобовых: ковыль перистый, типчак, мятлик степной, люцерна серповидная, эспарцет Сибирский. Луговые суходольные кормовые угодья по склонам долин речек и логов представлены разнотравно-бобово-злаково-овсяницевыми сенокосами и пастбищами. Преобладающие травы: овсяница луговая, ежа сборная, тимофеевка луговая, клевер луговой, горошек, тысячелистник, душица, клубника. Качество травостоя хорошее. Древесная растительность представлена березой, осиной, кленом, тополем, сосной.  Из кустарников наиболее распространены: тальник, калина, черемуха, шиповник. Разнообразие растительности и форм рельефа создают условия для развития животного мира. На территории муниципального образования обитают: заяц, волк, лиса, рябчик, тетерев, серая куропатка и другие животные, множество мелких певчих и воробьиных птиц.

### 1.2.4 Культурно-исторические ресурсы

На территории муниципального образования расположены памятники, посвященные историческим событиям:

- «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)», принятый на государственную охрану постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 (с. Верх-Камышенка);

- «Братская могила партизан, погибших за власть Советов», принятый на государственную охрану решением  исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 №420 (с. Верх-Камышенка);

- «Братская могила партизан, погибших за власть Советов», принятый на государственную охрану решением  исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 №420 (п. Омутная).

В настоящее время на территории сельсовета не выявлены памятники археологии. Территория сельсовета обследована еще не достаточно. Необходимо дальнейшее изучение территории сельсовета для того, чтобы выявить археологические памятники и поставить их на государственный учет и государственную охрану.

### 1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы

По тектоническому районированию территория муниципального образования находится в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно-Сибирской плиты. В геологическом строении территории принимают участие осадочные отложения палеогена и четвертичные образования. Породы палеозойского фундамента представлены осадочными и метаморфическими образованиями: известняками и глинистыми сланцами. Четвертичные отложения распространены повсеместно. Среди четвертичных отложений выделяют среднечетвертичные и нижнечетвертичные. Среднечетвертичные аллювиальные отложения это суглинки, супеси, гравий, галечник с валунами и пески. Нижнечетвертичные аллювиально-озерные и субаэральные отложения представлены лёссовидными суглинками и супесями с горизонтами погребенных почв, песками, глинами, иногда с включением щебня.

Современные аллювиальные образования слагают пойму р. Камышинка и характеризуются пестрым литологическим составом. Они представлены песками от пылеватых до мелкозернистых, супесями и суглинками с включением линз и прослоев песков. На отдельных участках, в пределах поймы, с поверхности развит торф.

На территории сельсовета на государственном балансе запасов полезных ископаемых и вод находятся два месторождения питьевых подземных вод: Верх-Камышенское и Омутновское. Данные месторождения используются системой водоснабжения г. Заринска и населенных пунктов муниципального образования. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные по показателю рН, умеренно жесткие. Содержание макро- и микрокомпонентов не превышает норм, установленных для питьевой воды.

### 1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы

Последнее почвенное и геоботаническое обследование земель муниципального образования было проведено в 1980 г. Алтайским филиалом института Запсибгипрозем в масштабе 1:25000.

Почвообразующие породы в районе расположения муниципального образования в основном среднесуглинистые, по типу почв это серые лесные, темно-серые лесные, черноземные.

Границы муниципального образования нанесены в соответствии с кадастровым учетом земель.

На территории сельсовета имеются следующие категории земель: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда.

К землям населенных пунктов относится территория с. Верх-Камышенка, п. Омутная.

К категории земель лесного фонда относятся земли Тягунского лесничества (Сорокинское участковое лесничество). В основном это ценные леса. Разрешенный вид использования данных лесов: заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий  электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов, осуществление религиозной деятельности.

Выводы

Анализ природных условий и ресурсов территории позволяет определить перспективные направления развития муниципального образования:

– наличие значительной площади земель пригодных для сельскохозяйственного производства является основным фактором для развития растениеводства и животноводства;

– близкое расположение г. Заринска с наличием перерабатывающих предприятий способствует реализации сельскохозяйственной продукции;

– близкое расположение г. Заринска так же способствует развитию дачных и садовых участков.

## 1. 3 Социально-экономическое положение муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет

### 1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации МО Верх-Камышенский сельсовет и перспективы её изменения проводились на основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации сельсовета и статистических данных (табл. 1-3).

На начало 2016 г. численность постоянно проживающего населения муниципального образования составила 731 человек. В трудоспособном возрасте находится 57 % от общей численности населения. Трудоспособное население в основном занято на сельскохозяйственных предприятиях, в бюджетных организациях (образование, медицина, культура), в торговле, работают за пределами муниципального образования. Кроме постоянного населения на территории муниципального образования временно проживают жители, приобретающие вторичное жилье для дачных и рекреационных целей.

Таблица 1

Демографические показатели по МО Верх-Камышенский сельсовет*

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Камышенка |
| Численность населения (на начало года) – всего | чел. | 717 | 700 | 697 | 712 | 716 | 726 | 722 |
| - в том числе: моложе трудоспособного возраста | чел. | 128 | 125 | 132 | 141 | 143 | 146 | 151 |
| - в трудоспособном возрасте | чел. | 454 | 435 | 420 | 421 | 417 | 409 | 390 |
| - старше трудоспособного возраста | чел. | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 171 | 181 |
| Дошкольники до 6 лет | чел. | 53 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| Школьники всего | чел. | 75 | 70 | 72 | 79 | 80 | 82 | 85 |
| Школьников 14-18 лет | чел. | 25 | 24 | 25 | 23 | 20 | 24 | 26 |
| п. Омутная |
| Численность населения (на начало года) – всего | чел. | 31 | 33 | 40 | 44 | 50 | 58 | 66 |
| - в том числе: моложе трудоспособного возраста | чел. | 5 | 8 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 |
| - в трудоспособном возрасте | чел. | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| - старше трудоспособного возраста | чел. | 18 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 35 |
| Дошкольники до 6 лет | чел. | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| Школьники всего | чел. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Школьников 14-18 лет | чел. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

*по данным муниципального образования (с учетом временно проживающих)

Таблица 2

Численность постоянно проживающего населения**

| Расчетный год | Количество человек на начало года |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | среднее за период |
| Всего по сельсовету | 764 | 765 | 768 | 764 | 752 | 777 | 775 | 775 | 770 | 762 | 727 | 731 | 760 |

** по данным статистики

Таблица 3

Распределение трудовых ресурсов по МО Верх-Камышенский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 415 | 418 | 404 |
| 2. | Экономически активное население | 327 | 324 | 317 |
| 2.1 | Занятое экономической деятельностью население | 255 | 239 | 242 |
|  | - работающие в сельских учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в органах власти и МВД | 54 | 51 | 42 |
|  | - работающие на районных предприятиях (юр.лицах) промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи | 17 | 20 | 41 |
|  | - работающие на предприятиях за пределами района (в том числе вахтовым методом) | 98 | 93 | 78 |
|  | - занимающиеся предпринимательской деятельностью - ИПБОЮЛ (включая наёмных работников) | 12 | 11 | 11 |
|  | - занятые ведением крестьянского (фермерского) хозяйства (включая наёмных работников) | 24 | 11 | 15 |
|  | - лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров, услуг для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, если эта работа является основной | 50 | 53 | 55 |
| 2.2 | Безработные по определению МОТ | 72 | 85 | 75 |
| 3. | Учащиеся (с 16 лет), обучающиеся очно, заочно в школе | 5 | 13 | 9 |
| 4. | Экономически неактивное население | 83 | 81 | 78 |

Прогноз численности населения муниципального образования до 2035 года произведён двумя методами на основе демографических показателей за 2009-2015 гг.

1вариант. Статистический метод

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1).

,	      (1)

Где, Нр – численность населения на расчетный срок, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок, лет.

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить снижение численности постоянно проживающего населения в с. Верх-Камышенка до 670 человек и п. Омутная до 20 человек.

2 вариант. Метод трудового баланса

Исходя из оптимистического варианта развития сельского поселения с учетом социально-экономической базы населенного пункта, проведен расчет численности населения методом трудового баланса.

Для расчета данным методом используется формула 2.

Hр =    А * 100   ,       (2)

Т-а-в-п+т-Б

Где, Hр –  численность населения на расчетный срок, человек;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, 52-60%;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 12%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов (4%);

п – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, 1%;

т – численность работающих пенсионеров, 30-40% численности старшей возрастной группы (8%);

Б – численность обслуживающей группы населения, 20%.

На расчетный срок предполагается незначительное увеличение численности населения занятых в градообразующих отраслях экономики за счет снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения, развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и обслуживания населения.

Генеральным планом на расчетный срок численность постоянно проживающего населения в с. Верх-Камышенка принята 850 человек, в п. Омутная 45 человек. Основная часть жилой застройки в п. Омутная на момент проекта используется для дачного проживания. Учитывая живописное расположение населенного пункта и близкое расположение от г. Заринска предполагается дальнейшее развитие населенного пункта как дачного поселка.

### 1.3.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования составляет 15,76 тыс. кв. м общей площади. Дома в основном одноэтажные одноквартирные деревянные или кирпичные. Жилье находится в частной собственности граждан , 2% жилья находится в ветхом и аварийном состоянии.

Жилищный фонд с. Верх-Камышенка частично благоустроен. Основная часть жилищного фонда оборудована газовыми плитами, центральным водоснабжением. Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной сферы. В п. Омутная централизованного водоснабжения нет.

В настоящее время в муниципальном образовании числится 273 домовладений, средний состав семьи 2,7 человека в с. Верх-Камышенка и 2,0 в п. Омутная (постоянно проживающих).

Обеспеченность населения муниципального образования общей площадью жилья составляет 21,5 кв.м/чел.

Средняя плотность населения по муниципальному образованию – 4,1 чел/100 га. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья: минимальная 0,05, максимальная 0,7 га.

Площадь земель под существующей жилой застройкой в с. Верх-Камышенка составляет 118,0 га, в п. Омутная 61,2 га (с учетом дачных участков).

Таблица 4

Сведения о жилищном фонде**

| № п\п | Показатель | Единица измерения | с. Верх-Камышенка | п. Омутная | Итого по сельсовету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд/количество домов | тыс. м кв./единиц | 15,76/263 | 1,02/23 | 16,78/286 |
| 1.1 | в том числе индивидуальное жилье/количество домов | тыс. м кв./единиц | 10,5/216 | 1,02/23 | 11,52/239 |
| 1.2 | многоквартирный жилой фонд/количество домов | тыс. м кв./единиц | 5,26/47 | - | 5,26/47 |
| 1.2.1 | одноэтажные 2-ух квартирные/количество домов | тыс. м кв./единиц | 5,15/46 | - | 5,15/46 |
| 2 | Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 21,4 | 22,7 | 21,5 |

** по данным муниципального образования

### 1.3.3 Социальная сфера

Здравоохранение

Система здравоохранения муниципального образования представлена одним медицинским учреждением – ФАП, расположенным на территории с. Верх-Камышенка. Аптечный пункт расположен в помещении ФАП. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности медицинских учреждений. ФАП находится в пешеходной доступности для жителей с. Верх-Камышенка и в транспортной доступности жителей п. Омутная.

Образование

В с. Верх-Камышенка расположена средняя образовательная школа проектной вместимостью 250 мест. Число учащихся в 2015 г. составило 85 человек (с учетов учеников с. Гришино), количество преподавателей 23.

Существующая мощность детского сада 40 мест, заполняемость объекта 50%.

Мощность существующей школы и детского дошкольного учреждения в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по количеству мест.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности учреждений общего образования для сельской местности. Радиус доступности школы покрывает 100 % жилой застройки, радиус доступности детского сада 80%.

Культура и спорт

На территории муниципального образования имеются объекты культурно-досугового назначения: сельский дом культуры на 200 мест и библиотека на 10 читательских мест.

Объектов капитального строительства спортивного направления на территории села нет. В с. Верх-Камышенка расположены стадион и спортивная площадка общего пользования.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории сельсовета развита недостаточно.

Сеть объектов торговли насчитывает 2 магазина и два павильона по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь 150 м2).

Объекты общественного питания общедоступного типа отсутствуют, для учащихся организовано питание в школьной столовой. Объекты бытового обслуживания отсутствуют.

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учреждениям и предприятиям связи относятся: администрация Верх-Камышенского сельсовета, почтовое отделение, опорный пункт полиции.

К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся кладбища традиционного захоронения.

На территории п. Омутная объектов социальной сферы нет.

Полный список предприятий и учреждений приведен на схемах современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования и населенных пунктов.

### 1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера

Сельскохозяйственным производством на территории муниципального образования занимается СПК «Родина-2». Основным видом хозяйственной деятельности предприятия являются производство зерновых и зерно-бобовых культур, кормовых культур, молока и мяса.

Поголовье скота и птицы, содержащегося на личном подворье у населения, следующее: 19 голов лошадей, 450 голов КРС, 323 голов овец и коз, около 350 голов свиней и 300 голов птицы.

Объекты производственного назначения связаны в основном с производством и хранением сельскохозяйственной продукции: зерноток, стоянки и гаражи сельскохозяйственной техники, мастерские, склады сельскохозяйственной продукции, животноводческие фермы.

Сельскохозяйственные угодья на территории муниципального образования достаточно освоены, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий, расширения производства и рынка сбыта, строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Малый бизнес на территории сельсовета развит не достаточно. Основная деятельность предприятий малого бизнеса это торговля.

Выводы

Анализируя социально-экономическое положение МО Верх-Камышенский сельсовет можно сделать следующие выводы:

– численность населения за последние годы снизилась;

– жилищный фонд не достаточно благоустроен;

– недостаточно объектов торговли;

– нет предприятий оказывающих бытовые услуги;

– предприятия малого бизнеса заняты в основном торговой деятельностью.

В то же время имеется ряд факторов способствующих развитию территории:

– наличие сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохозяйственного производства и организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

– наличие достаточно развитой сети автомобильных дорог, инженерной инфраструктуры и трудовых ресурсов делают территорию привлекательной с точки зрения жилищного строительства, размещения торговых предприятий, производственных площадок.

Дальнейшее развитие муниципального образования возможно при наиболее полном использовании потенциала и ресурсов территории с привлечением инвестиционных средств в различные отрасли экономики.

## 1.4 Транспортная инфраструктура

Населенные пункты связаны с районным и краевым центром автомобильной  дорогой межмуниципального значения «Заринск-Гришино-Зудилово» и «Подъезд к с. Верх-Камышенка», которые составляет основу транспортного каркаса сельсовета.

Пассажирские автобусные перевозки от г. Заринска до с. Верх-Камышенка и п. Омутная осуществляются два раза в день

На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных предприятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования выявил как положительные, так и отрицательные ее стороны:

– доступная транспортная связь с краевым и районным центром, а так же соседними муниципальными образованиями, в то же время требуется ремонт автодорог;

– на момент разработки проекта большая часть улиц имеет грунтовое покрытие, требуется реконструкция дорог;

– на территории сельсовета нет объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО).

## 1.5 Инженерная инфраструктура

### 1.5.1 Энергоснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения муниципального образования (МО) Верх-Камышенский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Верх-Камышенка и п. Омутная произведен на основании:

- карты современного использования и комплексной оценки территории с. Верх-Камышенка и п. Омутная в масштабе 1:5000;

-  материалов по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики жилищного фонда, зданий общественного назначения и объектов производственной  сферы с. Верх-Камышенка и п. Омутная;

- данных о современном состоянии системы электроснабжения МО Верх-Камышенский сельсовет, предоставленных Заринским РЭС ПО «Северо-Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Заринского района Алтайского края приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650 Па;

- скорость ветра - 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 40 до 60.

Рельеф местности в районе МО Верх-Камышенский сельсовет увалистый.

Грунты – суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=100Ом*м, глина (ρср.=50Ом*м).

Коррозионная активность грунтов:

- к свинцовой оболочке кабеля - высокая;

- к алюминиевой оболочке кабеля - высокая;

- к стали углеродистой - средняя.

Потребители электрической энергии с. Верх-Камышенка и п. Омутная относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения в ряде случаев не выполнены, не все объекты II категории обеспечены резервным питанием.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ). Жилой сектор представлен одноэтажными одно-двухквартирными жилыми домами с плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе. Количество проживающих в жилом доме (квартире) составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим оборудованием, осветительными и розеточными сетями.

Таблица 5

Характеристика основных объектов электроснабжения

МО Верх-Камышенский сельсовет

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-фициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол- во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с. Верх-Камышенка |
| Объекты социальной сферы |
| Детский сад | 1 место | 40 | кВт/место | 0,46 | II | 0,97 |
| МКОУ «Верх-Камышенская СОШ» | 1 учащийся | 250 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Аптека (встроенная) | м2 общей площади | 10 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 200 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Администрация Верх-Камышенского сельсовета, почта, опорный пункт полиции | м2 общей площади | 500 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Библиотека на 10 читательских мест | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров (4 объекта) | всего м2 торговой площади | 150 | кВт/м2 торг. площади | 0,25 | III | 0,8 |
| Объекты производственной сферы |
| Водозабор | объект | 2 | кВт | 100 | III | 0,8 |
| Мехток | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Склады сельскохозяйственной продукции | объект | 4 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Ферма КРС | объект | 2 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| Жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2х квартирные | квартир | 263 | кВт/квартиру | 6 | III | 0,96 |
| п. Омутная |
| Объекты социальной сферы отсутствуют |
| Объекты производственной сферы отсутствуют |
| Объекты жилищной сферы |
| Жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-квартирные | квартир | 23 | кВт/квартиру | 6 | III | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по МО Верх-Камышенский сельсовет приходится на жилой сектор и производственные объекты сельскохозяйственного направления.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания. Приборами учета оснащены практически все энергопринимающие объекты МО Верх-Камышенский сельсовет.

Система электроснабжения муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет централизованная.

Электроснабжение осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», ПО «Северо-Восточные электрические сети», Заринский РЭС.

Электроснабжение с.Верх-Камышенка осуществляется от подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4, расположенной на территории с. Верх-Камышенка.  Электроснабжение п. Омутная осуществляется от подстанции ПС-35/10кВ «Заринская» №70, расположенной в г. Заринск.

Подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 и ПС-35/10кВ «Заринская» №70 располагают резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Загруженность подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 составляет 11,87%. Загруженность подстанции ПС-35/10кВ «Заринская» №70 составляет 75,17%.

Техническое состояние подстанций удовлетворительное. Характеристику подстанций 110/35/10кВ см. таблицу 6.

Таблица 6

Характеристика подстанций 110/35/10 кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС | Текущий резерв мощности для технологического присоединения (на I квартал 2016г.), МВт | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансформаторов, МВА |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т | 3Т |  |  |
| 1 | ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 | 110/10 | 2 | 10 | 10 | --- | 8,235 | 1986 |
| 2 | ПС-35/10кВ «Заринская» №70 | 35/10 | 2 | 6,3 | 10 | --- | 1,528 | 1966 |

По территории МО Верх-Камышенский сельсовет проходят воздушные линии электропередач напряжением 220кВ (транзитная), 110кВ, 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 и ПС-35/10кВ «Заринская» №70 до потребителей с. Верх-Камышенка и п. Омутная осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной  схеме. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации. Характеристику распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ см. таблицы  7 и 8.

Таблица 7

Характеристика распределительных сетей 10кВ

МО Верх-Камышенский сельсовет

|  | Населенный пункт | Диспетчерское наименование фидера | Протяжен-ность ВЛ/КЛ, км (в границах населенных пунктов) | Марка и сечение провода, кабеля | Количество опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо-бетонные | Деревян-ные с ж/б пристав-ками | Деревян-ные | Всего |
| 1 | с. Верх-Камышенка | Л-4-18 | 10,32 / 0,3 | АС-50/8, А-50, А-35, А-25, ПС-25, СИП 3-50, ААШв-3х95 | 22 | 116 | 0 | 138 |
| 2 | п. Омутная | Л-70-15 | 6,7 / 0 | А-50 | 0 | 51 | 0 | 51 |

Таблица 8

Характеристика распределительных сетей 0,4кВ

МО Верх-Камышенский сельсовет

|  | Населенный пункт | Количество фидеров ВЛ-0,4кВ | Протяжен-ность ВЛ, км | Марка и сечение провода | Количество опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо-бетонные | Деревян-ные с ж/б пристав-ками | Деревян-ные | Всего |
| 1 | с. Верх-Камышенка | 18 | 19,18 | А-50; А-35, А-25 | 1 | 430 | 36 | 467 |
| 2 | п. Омутная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

На территории МО Верх-Камышенский сельсовет расположены 11 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 250 кВА. Большинство трансформаторных подстанций располагает резервом мощности для подключения новых потребителей. Износ оборудования трансформаторных подстанций различен и составляет от 30 до 80% в зависимости от срока службы ТП.

Характеристику трансформаторных подстанций 10/0,4кВ см. таблицу  9.

Таблица 9

Трансформаторные подстанции  10/0,4 кВ МО Верх-Камышенский сельсовет

| № п/п | Диспетчерский номер и типоисполнение ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Класс напряжения, кВ | Наименование питающей линии | Ведомственная принадлежность ТП | Наименование абонентов (потребителей электроэнергии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Камышенка |
| 1 | КТП-4-18-1 | 1х250 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт, зерноток |
| 2 | КТП-4-18-2 | 1х100 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Зероноток, МТМ, скважина |
| 3 | КТП-4-18-3 | 1х100 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| 4 | СКТП-4-18-4 | 1х250 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Ферма КРС |
| 5 | КТП-4-18-5 | 1х250 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Скважина |
| 6 | КТП-4-18-7 | 1х250 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| 7 | КТП-4-18-8 | 1х160 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | АЗС, МТМ |
| 8 | СКТП-4-18-10 | 1х250 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Детский сад, школа, клуб, магазины, администрация, почта, быт |
| 9 | КТП-4-18-12 | 1х63 | 10/0,4 | Л-4-18 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| п. Омутная |
| 10 | КТП-70-15-16 | 1х100 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| 11 | КТП-70-15-17 | 1х100 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |

Заключение

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения МО Верх-Камышенский сельсовет, установлено:

- Существующая система электроснабжения МО Верх-Камышенский сельсовет централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

- Подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 и ПС-35/10кВ «Заринская» №70, снабжающие электроэнергией потребителей МО Верх-Камышенский сельсовет, располагают резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанций удовлетворительное.

- Большинство комплектных трансформаторных подстанций МО Верх-Камышенский сельсовет загружено не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- Распределительные сети 10кВ и 0,4кВ имеют достаточную протяженность и разветвленность. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ находится в ветхом состоянии и нуждается в реконструкции и модернизации.

- Применяемый в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 25, 35 и 50 мм2 и провод ПС сечением 25 мм2 не соответствует требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для климатических условий данного региона, и подлежит замене.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ МО Верх-Камышенский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 10кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; сокращение протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- равномерное распределение нагрузки между трансформаторными подстанциями для обеспечения их работы в экономически выгодном режиме полной загрузки трансформаторов, отключение незагруженных трансформаторных подстанций;

- строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10кВ по допустимой потере напряжения;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

### 1.5.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На расчетный срок территориального планирования необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения поселения в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей централизованным водоснабжением.

Основным источником водоснабжения Муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет являются подземные воды. На территории поселения существуют несколько водозаборных скважин, пробуренных в 1969-1976 г., характеристика скважин и водонапорных башен приведены в таблицах 10, 11.

В 2007 году Администрации МО Верх-Камышенский сельсовет была выдана лицензия № 017100, сер. БАР от 13.04.2007 на право пользования участками недр местного значения с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения села Верх-Камышенка.  Запасы подземных вод на участке недр не оценивались.

Максимальный водоотбор на лицензионном участке из водоносного верхнеолигоценового горизонта – 210 м3/сут, 32000 м3/год.

Эксплуатационный водоносный горизонт на лицензионном участке не изучался. Пробурены эксплуатационные скважины без проведения опытно-фильтрационных работ. Запасы подземных вод по участкам недр не разведаны. Для разведки запасов подземных вод требуется выполнение на действующих скважинах гидрогеологического доизучения и мониторинга подземных вод.

Таблица 10

Водозаборные сооружения Верх-Камышенского сельсовета.

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположе- ние | Марка насоса | Макс. Водоотбор, м3/сут | Дата ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | % физического износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина Б-33/69 | с. Верх-Камышенка (в восточной части, ул. Центральная 1А) | 3ЭВЦ6-6,5-125 | 30,0 | 1969 | 120 | 100 |
| 2 | Скважина Б-93/76 | с. Верх-Камышенка (в восточной части, ул. Партизанская 19А) | 3ЭВЦ6-16-75 | 100,0 | 1976 | 130 | 100 |
| 3 | Скважина Б-56/74 | с. Верх-Камышенка (в восточной части, ул. Молодежная, 1Г) | ЭВЦ-6,3-125 | 80,0 | 1974 | 126 | 100 |

Таблица 11

Водонапорные башни и резервуары Верх-Камышенского сельсовета.

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Объем, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа (согласно официальных данных) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня (скважина Б-33/69) | с. Верх-Камышенка (в восточной части, ул. Центральная 1А) | 28 | 1969 | 100 | - |
| 2 | Скважина Б-93/76водонапорная башня | с. Верх-Камышенка (в восточной части, ул. Партизанская 19А) | 34 | 1976 | 100 | - |
| 3 | Скважина Б-56/74 водонапорная башня | с. Верх-Камышенка (в восточной части, ул. Молодежная, 1Г) | 42 | 1974 | 100 | - |

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.03.2007 №22.58.03.042.М.000045.03.07 о соответствии качества подземных вод и зон санитарной охраны водозабора санитарным нормам.

Село Верх-Камышенка.

На территории села имеются четыре водозабора (каждый состоит из водонапорной башни, скважины, сети водоводов). Протяженность водопроводной сети – 12,655 км, степень износа труб 100%. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Поселок Омутная.

В поселке нет централизованного водоснабжения. Значительная часть жителей для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

На территории муниципального образования расположен действующий водозабор в 1,8 км на юго-запад от села Омутная. Водозабор предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия ОАО «Алтай-Кокс», населения, предприятий и учреждений г. Заринска. Водозабор состоит из 4 действующих эксплуатационных скважин и одной проектной. Согласно существующей схеме транспортировки, вода из скважин Омутновского водозабора поступает непосредственно в напорную сеть магистрального водопровода. Водозабор, магистральные сети и зона санитарной охраны нанесены на карту генерального плана муниципального образования.

Водоотведение

Отвод жидких коммунальных отходов от общественно-деловых зданий осуществляется в накопители с последующим вывозом места, согласованные с органами Роспотребнадзора.

В МО Верх-Камышенский сельсовет действует выгребная система канализации. Владельцам домов приходиться самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией жидких отходов.

Выводы:

1. В целях повышения уровня комфортности проживания населения( улучшения качества питьевой воды и экологической безопасности система водоснабжения МО Верх-Камышенский сельсовет требует реконструкции, модернизации и увеличения мощности водозаборов.

2. Для усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь планируется заменить изношенные водопроводные сети и построить новые.

3.  Существующие и планируемые объекты социальной сферы, жилые и общественные здания оснастить накопителями коммунальных жидких отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом отходов ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения.

### 1.5.3 Теплоснабжение

На территории МО Верх-Камышенский сельсовет находятся два населенных пунктов: село Верх-Камышенка, поселок Омутная.

Центральное теплоснабжение существует только в с. Верх-Камышенка.

Центральным отоплением обеспечиваются объекты социальной сферы, административно-общественные здания.

Жилые здания отапливаются от индивидуальных котлов  и печей. Основной вид топлива – каменный уголь.

Село Верх-Камышенка

Центральное теплоснабжение с. Верх-Камышенка осуществляется от котельной, работающей на угле. Котельная обслуживает школу, детский сад, здание администрации, ФАП. Располагается котельная рядом с обслуживаемыми объектами.

Подача тепла от источников теплоснабжения осуществляется распределительными сетями, выполненными из стальных труб.

Таблица 12

Характеристика объектов теплоснабжения на территории с. Верх-Камышенка

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения | Местоположение адрес объекта | Количество котлов и их марка | Производительность котла, Гкал/час | Вид топлива | Дата ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | с. Верх-Камышенка, ул. Центральная, 34 | 1- КВС -0,34, 2-самовар | 1- 0,34 2- неизв. | уголь | 1-2013, 2-2003 | Обслуживает школу, детсад., администр., ФАП |
| 2 | Котельная | с. Верх-Камышенка, ул. Центральная, 38 | 2-КВР | 0,16 | уголь | 2011 | Обслуживает здание клуба |

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов  и печей.

Поселок Омутная

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.

Вывод:

Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить реконструкцию существующих котельных.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов с применением современных теплоизоляционных материалов и конструкций.

### 1.5.4 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в муниципальном образовании отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи.

### 1.5.5 Электросвязь и проводное вещание

На территории с. Верх-Камышенка расположена АТС на 200 номеров. В настоящее время свободные телефонные точки абонентского доступа имеются в достаточном количестве. С развитием сотовой связи отмечается тенденция отказа населения от услуг телефонной связи АТС.

Системой общедоступного пользования является сотовая связь и Интернет, развивается спутниковое телевидение. В селе Верх-Камышенка расположена вышка сотовой связи (территория электроподстанции).

## 1.6 Экологическое состояние территории

Территория Верх-Камышенского муниципального образования расположена на достаточном расстоянии от крупных промышленных центров, что является положительным фактором, влияющим на общее экологическое состояние данной территории.

Состояние атмосферного воздуха определяется климатическими и аэроклиматическими характеристиками, уровнем загрязнения, наличием и характеристикой физических воздействий (шум, вибрация), причинами изменения состояния и источниками воздействий.

Основными источниками загрязнения на территории сельсовета являются объекты теплоснабжения, автотранспорт, печи жилых домов. Категория опасности выбрасываемых в атмосферу веществ 1-3. В основном это оксид углерода, сажа, диоксид азота, диоксид серы.

Так же существуют физические факторы воздействия на атмосферный воздух. Это шум и вибрация от автомобильного транспорта, отдельных технологических процессов предприятий, электромагнитные поля от передающих устройств радиотехнических объектов, электрических и трансформаторных подстанций, воздушных ЛЭП.

На территории муниципального образования располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края (табл. 13).

Таблица 13

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории

муниципального образования Верх-Камышенский сельсовет

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Ферма КРС (более 100 голов) | 300 |
| 2 | Ферма КРС (до 100 голов) | 100 |
| 3 | Механизированный ток | 100 |
| 4 | Склады сельскохозяйственной продукции | 50 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 5 | Автомобильная дорога 4 категории | 50 |
| Объекты специального назначения |
| 6 | Кладбище (2 объекта) | 50 |
| 7 | Полигон коммунальных отходов | 500 |
| 8 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1000 |

Основными причинами загрязнения почвы в населенном пункте являются: отсутствие водонепроницаемых покрытий дорог и производственных территорий; жилая застройка, не имеющая централизованной системы канализации; размещение коммунальных отходов на несанкционированных и необорудованных площадках. Физические изменения в почве происходят в результате механического воздействия на нее при строительных работах, прокладке коммуникаций.

## 1.7 Объекты специального назначения

На территории муниципального образования расположены объекты специального назначения:

- к юго-востоку от с. Верх-Камышенка полигон коммунальных отходов;

- к западу от с. Верх-Камышенка скотомогильник с захоронением в ямах;

- в юго-восточной части с. Верх-Камышенка действующее кладбище;

- к северо-востоку от п. Омутная действующее кладбище.

## 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Территория муниципального образования относится к некатегорированной по гражданской обороне. Сейсмичность по шкале MSK-64 для массового строительства и строительства объектов повышенной ответственности составляет 7 баллов.

На территории муниципального образования нет крупных взрывоопасных и пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

– пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам;

– пожаров на производстве и в жилом секторе;

– лесных пожаров;

– сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

– аварий на электроэнергетических системах;

– аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

– массовых инфекционных заболеваний людей;

– весенних поводков при интенсивном таянии снега;

– возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит.

Ликвидацией пожаров на территории сельсовета занимается добровольная пожарная дружина из 6 человек. При необходимости привлекаются силы и средства пожарной части г. Заринска. Забор воды для пожаротушения осуществляется из пожарного крана расположенного на водонапорной башне.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

# 2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо Верх-Камышенский сельсовет

## 2.1 Существующая организация территории муниципального образования

Муниципальное образование расположено в юго-западной части Заринского района. Главной планировочной осью муниципального образования является автомобильная дорога «Заринск-Гришино-Зудилово», по которой осуществляется связь населенных пунктов муниципального образования с районным центром.

с. Верх-Камышенка

Подъезд к населенному пункту с восточной стороны осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения «Подъезд к с. Верх-Камышенка». Населенный пункт состоит из двух жилых массивов, расположенных по берегам р. Камышенка.

Главная улица села ул. Центральная, вдоль нее сосредоточены основные социально значимые объекты, административные здания, объекты торговли. Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2500 м². Планировочная структура населенного пункта имеет свободную систему расположения улично-дорожной сети, жилые образования, сформировались согласно существующему рельефу на пригодных для застройки территориях.

Значительная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Инженерная инфраструктура представлена объектами, электроснабжения и водоснабжения.

Озеленение населенного пункта в основном выполнено на приусадебных участках, на территориях общественно-делового назначения. В центральной части села расположен парк, имеются отдельные залесенные участки на свободных от застройки территориях.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались в основном в северной и северо-западной части села. Имеются отдельные объекты в восточной и юго-восточной части.

Объекты специального назначения расположены к востоку и западу от населенного пункта.

Размещение большинства производственных предприятий в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам: часть существующих жилых зданий находится в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов специального назначения.

п. Омутная

Застройка населенного пункта сосредоточена вдоль р. Камышенка и р. Казуиха. Жилая застройка чередуется с садовыми участками. Уличная сеть состоит из трех улиц: ул. Луговая, ул. Заречная, пер. Больничный. Объекты социальной инфраструктуры отсутствуют. Благоустроенные озелененные территории отсутствуют. В поселке отсутствуют коммунально-складские объекты и производственные предприятия.

На момент разработки проекта большая часть жилых домов используется в основном под дачи сезонного и круглогодичного проживания.

Существующее кладбище находится на расстоянии 400 м к востоку от границы населенного пункта. Территория, предназначенная для размещения коммунальных отходов, отсутствует.

Проектом определен баланс территорий в границах населенных пунктов (табл. 14).

Таблица 14

Баланс территорий в границах населенных пунктов, входящих в состав МО Верх-Камышенский сельсовет

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| всего | В границах населенных пунктов, входящих в состав МО | 603,7 |
|  | - территория жилой застройки | 179,2 |
|  | - территория общественно-деловой застройки | 2,9 |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 30,1 |
|  | - территория рекреационного назначения | 1,7 |
|  | - территория объектов производственного назначения | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 1,2 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 388,6 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) | 14,0 |
| 1 | с. Верх-Камышенка | 444,2 |
|  | - территория жилой застройки | 118,0 |
|  | - территория общественно-деловой застройки | 2,9 |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 20,1 |
|  | - территория рекреационного назначения | 1,5 |
|  | - территория объектов производственного назначения | - |
|  | - территория объектов специального назначения | 1,2 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 300,5 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) | 14,0 |
| 2 | п. Омутная | 159,5 |
|  | - территория жилой застройки | 61,2 |
|  | - территория общественно-деловой застройки | - |
|  | - территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,0 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,2 |
|  | - территория объектов специального назначения | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования, в том числе: | 88,1 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) | - |

## 2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта

Ограничениями градостроительного развития территории с. Верх-Камышенка  являются:

- санитарно-защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, объекты социального значения, спортивные сооружения, парки, огороды;

- санитарно-защитная зона объектов специального назначения ограничивает развитие села в западном и восточном направлении;

- водоохранная зона р. Камышенка.

Ограничениями развития территории п. Омутная являются водоохранные зоны рек р. Камышенка и р. Казуиха.

## 2.3. Функциональное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. При определении зон так же учитывалась существующая капительная застройка, земельные отводы под капитальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический потенциал территории муниципального образования.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая;

– общественно-деловая;

– инженерной и транспортной инфраструктуры;

– рекреационного назначения;

– специального назначения;

– сельскохозяйственного использования, в том числе объектов сельскохозяйственного назначения;

– лесного фонда.

Жилая зона

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до 4 этажей).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зона так же предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур  без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

– территории, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естественные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты).

Зона лесного фонда

Зона включает территории занятые землями лесного фонда и выполняющие защитную функцию.

Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильником с захоронением в ямах, полигоном коммунальных отходов.

## 2.4 Планировочная организация территории МО Верх-Камышенский сельсовет

Планировочная организация территории муниципального образования базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– на анализе современного функционального использования территории муниципального образования, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– на комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территории населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественного центра, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Село Верх-Камышенка

Жилищное строительство планируется развивать на свободных от застройки территориях в границах населенного пункта.

Дальнейшее развитие получит общественный центр села  за счет строительства и реконструкции объектов общественно-делового назначения.

На расчетный срок под дополнительное размещение жилья запланировано 9,0 га территории.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 0,2 га  территории.

Проектом предлагается развитие рекреационных зон (гл. 2.6.4).

Мероприятия по развитию объектов специального назначения отражены в главе 2.10.

Поселок Омутная

Учитывая прогнозируемую численность населения поселка (несущественное увеличение населения на расчетный срок), генеральным планом намечено незначительное увеличение селитебной территории в пределах существующей границы поселка. Основное развитие населенного пункта планируется за счет дачного строительства. Развитие общественно-деловой и рекреационной зоны не планируется. Объекты торговли предлагается размещать в жилой зоне.

Баланс функциональных зон муниципального образования на расчетный срок приведен в таблице 15.

Таблица 15

Баланс функциональных зон в границах МО Верх-Камышенский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенных пунктов, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В границах муниципального образования (17726,5 га) | 603,7 | 17122,8 |
|  | - жилая зона | 196,2 | - |
|  | - общественно-деловая зона | 3,3 | - |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 38,9 | 17,5 |
|  | - зона рекреационного назначения | 1,8 | - |
|  | - зона специального назначения | 1,2 | 1,2 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 362,3 | 11075,1 |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 18,3 | - |
|  | - зона лесного фонда | - | 6029.0 |
| 2 | с. Верх-Камышенка | 444,2 | - |
|  | - жилая зона | 129,9 | - |
|  | - общественно-деловая зона | 3,3 | - |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 26,0 | - |
|  | - зона рекреационного назначения | 1,7 | - |
|  | - зона специального назначения | 1,2 | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 282,1 | - |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 18,3 | - |
| 3 | п. Омутная | 159,5 | - |
|  | - жилая зона | 66,3 | - |
|  | - общественно-деловая зона | - | - |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 12,9 | - |
|  | - зона рекреационного назначения | 0,1 | - |
|  | - зона специального назначения | - | - |
|  | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 80,2 | - |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | - | - |

## 2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель

При разработке генерального плана площади и границы земель по категориям на территории МО Верх-Камышенский сельсовет определены графически с учетом данных кадастрового учета земель. Так как не все земли отмежеваны и состоят на кадастровом учете, точную площадь по категориям земель определить не представляется возможным.

Границы населенных пунктов определены по материалам кадастрового учета земель. Проектом не планируется изменение границ населенных пунктов.

Планируется перевести в земли промышленности территории под объектами специального назначения (полигон твердых коммунальных отходов, кладбище у п. Омутная) площадью 1,1 га.

Изменение земель лесного фонда не планируется.

## 2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Верх-Камышенский сельсовет

### 2.6.1 Жилищная сфера

Село Верх-Камышенка

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных возможностей территории.

На расчетный срок планируется увеличение населения до 850 человек с учетом временно выбывших. Коэффициент семейности на расчетный период принят 2,7.

При последующих расчетах проектом принята средняя площадь земельного участка на одно домовладение 0,2 га (в соответствии с Решением Заринского районного Совета народных депутатов № 20 от 25.10.2006 г.).

В санитарно-защитную зону предприятий и объектов специального назначения попадают 20 участков. Жилье на данных участках планируется сохранить до амортизационного износа с последующим выделением жителям новых участков на планируемой территории.

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составляет 9,0 га, на указанной территории может разместиться 45 участков. Кроме того, в генеральном плане предусмотрено уплотнение существующей жилой застройки за счет заселения пустующих жилых домов расположенных в существующей жилой зоне.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на расчетный период  принята 25 м²/чел. (с учетом существующей обеспеченности). Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока составит 21,25 тыс. м² (табл. 16).

Поселок Омутная

Генеральным планом планируется развитие населенного пункта как дачного поселка. Рекомендуется провести упорядочение сложившейся планировочной структуры поселка. Жилую застройку планируется развивать на свободных территориях в существующих границах населенного пункта. Площадь территории под планируемую дачную застройку, составляет 11,0 га. Данная территория на момент разработки проекта частично используется под садоводство и огородничество.

Таблица 16

Объемы жилищного строительства  на территории МО Верх-Камышенский сельсовет

| Показатели | Единица измерения | На 01.01.2016г. | На расчетный срок – 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Верх-Камышенка |
| Численность домохозяйств | Единиц | 250 | 315 |
| Жилищный фонд | тыс.м2 | 15,76 | 21,25 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 21,4 | 25 |
| п. Омутная |
| Численность домохозяйств | Единиц | 23 | 23 |
| Жилищный фонд | тыс.м2 | 1,02 | 1,12 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 22,7 | 25,0 |

### 2.6.2 Объекты социального значения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом прироста населения) в объектах социальной сферы приведена в таблице 17. Расчеты выполнены в целом по муниципальному образованию (895 человек).

Таблица 17

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец расчетного срока | Принято к строительству |  |
| МО Верх-Камышенский сельсовет |
| Учреждения образования |
| 1 | Детский сад-ясли | 1 место | 40 | 27 | - | - |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 место | 250 | 99 | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Аптека | м² общей площади | Встроенный | 1 | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8 | Библиотека | объект | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры | мест в зале/1 посет. место | 200/- | -/340 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,5 | 0,6 | - | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 12 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 18 | 20 | По заданию на проектирование |
| 13 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 150 | 180 | 30 | По заданию на проектирование |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 6 | 6 | По заданию на проектирование |
| 18 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | 1 | 1 | 0,01 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 19 | Административно-управленческое учреждение | объект | 1 | 1 | - | - |
| 20 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Опорный пункт полиции | объект | Встроенный | 1 | - | - |

Генеральным планом в области социальной сферы предлагаются следующие мероприятия (территория с. Верх-Камышенка):

– капитальный ремонт здания недействующей столовой под объект общественного питания на 20 мест (ул. Центральная);

– капитальный ремонт зданий двух недействующих магазинов под объекты торговли и бытовые услуги на 6 рабочих мест (ул. Центральная);

– строительство пункта приема вторичного сырья (ул. Центральная, северо-восточная часть села).

На территории п. Омутная предлагается строительство торговых павильонов смешанных товаров в границах жилой зоны.

### 2.6.3 Производственная сфера

Действующие предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются в основном в северной и северо-западной части с. Верх-Камышенка. На территории п. Омутная коммунально-складских и производственных объектов нет.

Производственные объекты на территории с. Верх-Камышенка имеют III-V классы опасности (санитарная зона 300, 100 и 50 м). В санитарно-защитную зону объектов попадает часть жилой застройки.

Состав производственной базы муниципального образования представлен в таблице 18.

Таблица 18

Состав производственной базы села Верх-Камышенка

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Мощность объекта, ед. изм. | Санитарно- защитная зона, м | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС | северная часть села | более 100 голов | 300 | Действующий |
| Ферма КРС | северная часть села | до 100 голов | 100 | Действующий |
| Склады сельскохозяйственной продукции | северо-западная часть села (ул. Молодежная), восточная часть села (ул. Зеленая), юго-восточная окраина села | - | 50 | Действующий |
| Механизированный ток | восточная часть села (ул. Центральная) | - | 100 | Действующий |
| МТМ | северная часть села, ул. Интернациональная | - | - | Недействующий |
| Нефтебаза | восточная окраина села | - | - | Недействующий |

В таблице 19 приведен перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку.

Таблица 19

Перечень объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма КРС | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная. Предлагается разработать проект СЗЗ объекта. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |
| 2 | Механизированный ток | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Молодежная и Восточная. Предлагается разработать проект СЗЗ объекта. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |

Проектом генерального плана предлагаются варианты мероприятий по нейтрализации вредного воздействия вышеперечисленных предприятий на жилую застройку:

– не развивать жилую зону в границах СЗЗ;

– провести мероприятия по сокращению СЗЗ или перепрофилированию производства для исключения негативного воздействия на жилую застройку.

На территории муниципального образования приоритетными направлениями развития производственной сферы являются растениеводство и животноводство.

Предлагаются следующие мероприятия по упорядочению и развитию объектов сельскохозяйственного назначения:

– развитие объектов сельскохозяйственного назначения на существующих территориях с учетом санитарно-защитных зон;

– размещение новых объектов сельскохозяйственного назначения на отведенной территории в восточной части села с учетом класса опасности (V- IV класса опасности).

### 2.6.4 Объекты рекреационного назначения

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования. На территории с. Верх-Камышенка в центральной части села расположен стадион и парк, в заречной части села спортивная площадка. Стадион частично расположен в санитарно-защитной зоне кладбища. Так как подходящей площадки для строительства нового стадиона нет, предлагается сохранить объект. Для снижения негативного воздействия объекта специального назначения Проектом предлагаются следующие мероприятия:

- организовать защитное озеленение по северо-западной границе кладбища;

- не проводить захоронения в северо-западной части кладбища;

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о возможном сокращении санитарно-защитной зоны кладбища.

Естественное озеленение (древесно-кустарниковая растительность) в районе школы и стадиона предлагается сохранить и обустроить для использования в рекреационных целях.

Предлагается благоустроить спортивную площадку по ул. Молодежная.

### 2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

– поселковая дорога;

– главная улица;

– основная улица;

– второстепенная улица;

– проезд;

– хозяйственный проезд, скотопрогон.

Деление по категориям приведено в таблице 20.

Таблица 20

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| с. Верх-Камышенка |  |
| ул. Центральная | Главная улица | щебень |
| ул. Молодежная | Основная улица | щебень |
| ул. Чиркова | Основная улица | щебень |
| ул. Зеленая | Второстепенная улица | грунт |
| ул. Мира | Второстепенная улица | грунт |
| ул. Партизанская | Второстепенная улица | щебень |
| ул. Западная | Второстепенная улица | грунт |
| ул. Садовая | Второстепенная улица | щебень |
| ул. Социалистическая | Второстепенная улица | грунт |
| ул. Солнечная | Второстепенная улица | грунт |
| ул. Целинная | Второстепенная улица | грунт |
| ул. Восточная | Второстепенная улица | грунт |
| пер. Речной | Второстепенная улица | грунт |
| ул. Набережная | Второстепенная улица | щебень |
| пер. Почтовый | Второстепенная улица | грунт |
| пер. Школьный | Второстепенная улица | грунт |
| Общая протяженность улично-дорожной сети | 12,5 км |
| п. Омутная |  |
| Автодорога «Заринск-Гришино-Зудилово» (в границах поселка) | Главная улица | щебень |
| ул. Луговая | Основная улица | грунт |
| ул. Заречная | Основная улица | грунт |
| пер. Больничный | Второстепенная улица | грунт |
| Общая протяженность улично-дорожной сети | 6,8 км |

с. Верх-Камышенка

Главная улица села ул. Центральная. Вдоль нее сосредоточены объекты общественно-делового назначения. Ширина главной улицы 20 м. Проектом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой застройки вдоль главной улицы.

Улицы Молодежная и Чиркова являются основными в заречной части села. Вдоль улиц расположена основная часть жилой застройки и производственные объекты.

Второстепенные улицы обеспечивают вспомогательные внутриквартальные связи между главной и основной улицей.

На сегодняшний день в с. Верх-Камышенка основная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам.

п. Омутная

Основная жилая и дачная застройка поселка сосредоточена вдоль ул. Заречная и Луговая. Ширина улиц от 7 до 15 м.

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети населенных пунктов:

– реконструкция покрытия существующих улиц;

– спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки.

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации (согласно п.11.3 СП 42.13330.2011) при норме обеспеченности 350 легковых автомобилей и 100 единиц мототехники на 1000 жителей на расчетный период количество техники по муниципальному образованию составит:

– легковых автомобилей – 313 единиц;

– мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов – 89 единиц.

Для обслуживания данного количества транспортных средств строительство объектов обслуживания (СТО и АЗС) на территории муниципального образования не требуется.

Автопарковки для легковых автомобилей в границах населенных пунктов предлагается размещать на площадках в составе улично-дорожной сети.

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках. Предприятия служебный транспорт хранят на своих территориях в гаражах и на открытых площадках.

## 2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов муниципального образования (МО) Верх-Камышенский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Верх-Камышенка и п. Омутная на расчетный период до 2035 года произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- карты генерального плана с. Верх-Камышенка и п. Омутная в масштабе 1:5000 с нанесением существующих инженерных сетей, действующих и планируемых на расчетный период объектов;

- характеристики планируемых объектов;

- существующей схемы электроснабжения МО Верх-Камышенский сельсовет;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

На расчетный период планируется строительство индивидуальных жилых домов усадебной застройки. Планируемые жилые дома будут оборудованы плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе.

Таблица 21

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

| Электроприемники | Установленная мощность, Ру, кВт | Коэффициент использования нагрузки, Ки | Число часов использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроприемники жилого дома |
| Освещение | 0,84 | 1 | 1460 | 1226 |
| Электробытовые приборы | 5,8 | 0,7 | от 30 до 1460 | 3025 |
| Всего, на жилой дом | 6,64 | --- | --- | 4251 |
| Электроприемники личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) |
| Освещение хоз. блока | 0,1 | 1 | 548 | 55 |
| Мелкомоторная нагрузка | 0,4 | 1 | 30 | 12 |
| Нагревательные приборы | 0,6 | 1 | 100 | 60 |
| Всего, на ЛПХ | 1,1 | --- | --- | 127 |
| Итого, на жилой дом, с учетом ЛПХ: | 4378 |

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение жилых домов современными бытовыми машинами и приборами, наличие нескольких одноименных бытовых приборов, а также расход электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ).

Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3-х человек.

Удельное годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит 1460 кВт*час в год на человека.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов МО Верх-Камышенский сельсовет выполнен согласно СП 31-110-2003 («Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.») и РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Категории планируемых объектов по степени обеспечения надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ (гл.1.2) и СП 31-110-2003 (гл.5, табл.5.1). Электроприемники всех планируемых объектов относятся к III категории по надежности электроснабжения.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов, принятых по табл.6.1, 6.14  СП 31-110-2003 и табл.2.1.1, 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок К1, равного 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Строительство новых объектов производственной сферы на расчетный период генеральным планом не предусматривается. Предполагается развитие, реконструкция и перепрофилирование производственных и сельскохозяйственных объектов на существующих территориях в счет существующей мощности объектов.

Коэффициент мощности для расчета силовых сетей принят по п.6.12 и п.6.30, табл.6.12  СП 31-110-2003.

Данные расчета сведены  в таблицы 22 и 23.

Для снижения электропотребления и более эффективного использования электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации планируемых объектов применение энергосберегающих технологий и  использование инновационных разработок в сфере электросбережения:

- использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности не ниже А;

- создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями оптимизации энергопотребления;

- применение инновационных светотехнических технологий (светильники на светодиодах, энергосберегающие лампы, системы «умного освещения»).

Таблица 22

Расчетные электрические нагрузки МО Верх-Камышенский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Кол-во объектов | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Расчетный коэффи-циент мощности соs φ | Расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП (с учетом К1), кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  | На 1 объект | Всего |
| с. Верх-Камышенка |
| 7 | Магазин смешанных товаров (капитальный ремонт здания магазина) | 1 | III | м2 торговой площади | 30 | кВт/м2 торг. площади | 0,25 | 0,8 | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживания (капитальный ремонт здания магазина) | 1 | III | 1 рабочее место | 6 | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 9,0 | 9,0 |
| 9 | Кафе (капитальный ремонт здания столовой) | 1 | III | 1 место | 20 | кВт/место | 1,04 | 0,98 | 20,8 | 20,8 |
| 14 | Пункт приема вторичного сырья | 1 | III | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 3,0 | 3,0 |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | 48 | III | квартир | 1 | кВт/квартиру | 6 | 0,96 | 3,0 | 144,0 |
|  | Итого по планируемым объектам с. Верх-Камышенка: |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,0 |
| п. Омутная |
| 3 | Домики на участках садоводческих товариществ | --- | III | кВт | 30,0 | --- | --- | 0,96 | --- | 30,0 |
|  | Итого по планируемым объектам п. Омутная: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Итого по планируемым объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,0 |

Таблица 23

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии на перспективную застройку, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 41,0 | 143,7 |
| 2 | Объекты производственной сферы | --- | --- |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 144,0 | 210,2 |
| 4 | Прочее | 30,0 | 18,0 |
|  | Итого по МО Верх-Камышенский сельсовет: | 215,0 | 371,9 |

Генеральным планом определены источники электроснабжения для планируемых объектов МО Верх-Камышенский сельсовет на расчетный период до 2035 года.

Таблица 24

Планируемые источники электроснабжения для объектов перспективной застройки МО Верх-Камышенский сельсовет

| № по порядку | Наименование объекта | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной | резервный |
| с. Верх-Камышенка |
| 1 | Магазин смешанных товаров | III | 7,5 | СКТП-4-18-10, 10/0,4кВ, 250кВА | --- |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания | III | 9,0 | СКТП-4-18-10, 10/0,4кВ, 250кВА | --- |
| 3 | Кафе | III | 20,8 | СКТП-4-18-10, 10/0,4кВ, 250кВА | --- |
| 4 | Пункт приема вторичного сырья | III | 3,0 | КТП-4-18-8, 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 5 | Жилые дома усадебного типа, 48 шт. | III | 144,0 | От ближайших КТП-10/0,4кВ | --- |
| п. Омутная |
| 6 | Домики на участках садоводческих товариществ | III | 30,0 | КТП-70-15-17, 10/0,4кВ, 100кВА | --- |

Электроснабжение планируемых объектов МО Верх-Камышенский сельсовет предусматривается от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Установка новых КТП-10/0,4кВ в с. Верх-Камышенка и п. Омутная на расчетный период генпланом не предусматривается.

Расстояние от КТП-10/0,4кВ до зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Расстояние от отдельно стоящих трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Охранная зона для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов должна находиться на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения.

Электроснабжение с. Верх-Камышенка на расчетный период сохраняется по существующей магистральной схеме от подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4, электроснабжение п. Омутная - от подстанции ПС-35/10кВ «Заринская» №70.

Подстанции ПС-110/10кВ «Камышенская» №4 и ПС-35/10кВ «Заринская» №70 располагают резервом свободной мощности для технологического присоединения запланированных генпланом объектов.

Планируемые объекты относятся к III категории по степени надежности электроснабжения. Электроснабжение объектов III категории должно обеспечиваться, согласно ПУЭ, от одного источника питания. Подключение планируемых объектов с. Верх-Камышенка и п. Омутная предусматривается от однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации в зданиях III категории следует осуществлять от автономных источников.

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций до вводно-распределительных устройств (ВРУ) планируемых жилых домов и зданий общественного назначения предусматривается на напряжении 380/220В проводом СИП-4 сечением по расчету по железобетонным опорам.

Защитное заземление электрооборудования предусмотрено по системе «ТN-C-S», где в части сети от ТП-10/0,4кВ до ВРУ зданий заземление производится по совмещенному нулевому защитному и нулевому рабочему проводнику «РЕN», а от ВРУ до электроприемников - по отдельному нулевому защитному проводнику «РЕ» (отдельной жиле кабеля).

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания.

Строительство воздушных линий электропередач 0,4кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, гл.2.4.

Не допускается прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ;

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ

(5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами);

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров - для ВЛ 220 кВ.

Заключение

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Верх-Камышенский сельсовет, с учетом изменения планировочной структуры с. Верх-Камышенка и п. Омутная на  расчетный период до 2035 года, а также для повышения надежности электроснабжения, генеральным планом предусмотрено:

- Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в зоне существующей и перспективной застройки, по необходимости. Так как большинство трансформаторных подстанций с. Верх-Камышенка и п. Омутная располагают резервом мощности для подключения новых потребителей, установка новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в данных населенных пунктах на расчетный период не требуется.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4кВ МО Верх-Камышенский сельсовет по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений существующей застройки, относящихся ко II категории.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

Водоснабжение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются( повышение уровня   комфортности проживания населения( улучшение качества питьевой воды( повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.

Число жителей МО Верх-Камышенский сельсовет на расчетный срок:

с. Верх-Камышенка – 850 чел.

п. Омутная – 45 чел.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из шахтных колодцев поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями;

- новая усадебная застройка, полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды в местных водонагревателях.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СП30.13330.2012, СП31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Расчет водоснабжения поселения на планируемый период

Хозяйственно - питьевое водоснабжение.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1, таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 60 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с табл.1 (п.5.1) СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению МО Верх-Камышенский сельсовет на расчетный 2035 год сведены в таблицы 25, 26.

Планируется для снабжения водой поселения использовать существующие водозаборы и строительство нового в п. Омутная.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Организация вопроса водоснабжения наиболее близко приближена к существующей нормативной законодательной базе только у крупных недропользователей, остальные группы потребителей организуют работу бессистемно и малоэффективно, не имея грамотного инженерного решения (проекта), что зачастую не позволяет получить нужный результат и, конечно же, является фактически неэффективной тратой финансовых средств, в том числе и бюджетных. Поэтому очень важно строительство водозаборных сооружений в сельской местности проводить с утвержденными запасами подземных вод и наличия проектно-сметной документации на строительство водозаборов.

Таблица 25

Водопотребление

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | ( | ( | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Верх-Камышенка на расчетный срок – 2035 г |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0, 850 | 180,0 | 153,00 | 1,2 | 183,60 | 1,2 | 2,15 | 2,58 | 19,74 | 5,48 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 22,95 | - | 27,54 | - | - | - | 2,96 | 0,82 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 175,95 | - | 211,14 |  |  |  | 22,70 | 6,30 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,850 | 60 | 51,00 | - | 51,00 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 226,95 |  | 262,14 |  |  |  | 22,70 | 6,30 |

Годовое водопотребление на расчетный срок -  69321,75 м3 (без учета на полив – 64222,75 м3).

Таблица 26

Водопотребление

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | ( | ( | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п. Омутная на расчетный срок (без учета дачных участков) – 2035 г |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,045 | 180,0 | 8,1 | 1,2 | 9,72 | 1,2 | 4,5 | 5,4 | 2,19 | 0,61 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 1,22 | - | 1,46 | - | - | - | 0,33 | 0,09 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 9,32 | - | 11,18 |  |  |  | 2,52 | 0,70 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,045 | 60 | 2,70 | - | 2,70 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 12,02 |  | 13,88 |  |  |  | 2,52 | 0,70 |

Годовое водопотребление на расчетный срок -  3671,80 м3 (без учета на полив – 3401,80 м3).

В поселке Омутная планируется развивать садоводство и огородничество. Проектом предусмотрено выделять земельные участки в черте населенного пункта по 0,1 га.

Расчет водопотребления для садовых участков выполнен согласно СП 53.13330.2011.

Расход воды на хоз. бытовые нужды –3,0 м3 /сут, 450 м3/год.

Расход воды на полив участков – 35,0 м3 /сут, 3500 м3/год.

Итого водопотребление поселка Омутная с учетом дачных участков на расчетный срок равно:

- 50,02 м3/сут; 7621,80 м3/год;

- без учета на полив – 12,32 м3/сут; 3851,80 м3/год.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО Верх-Камышенский сельсовет на расчетный срок без учета дачных участков составит:

- 238,97 м3/сут; 72993,55 м3/год;

- без учета на полив – 185,270 м3/сут; 67624,55 м3/год.

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО Верх-Камышенский сельсовет на расчетный срок с учетом дачных участков составит:

- 276,97 м3/сут; 76943,55 м3/год;

- без учета на полив – 188,27 м3/сут; 68074.55 м3/год.

2) Пожаротушение

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар -5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения - 54 м3 х 2=108 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2035 год по водоснабжению МО Верх-Камышенский сельсовет

Для обеспечения сельского населения питьевой водой, в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья, в соответствии с нормативами качества планируется реконструкция существующих водозаборных сооружений с учетом перспективного развития водопотребления.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение работ по гидрогеологическому изучению участка недр (требуется проект). По результатам гидрогеологического доизучения и мониторинга подземных вод на действующих скважинах произвести оценку эксплуатационных запасов и предоставить материалы на государственную экспертизу.

Планируется произвести реконструкцию существующих водозаборов, выполнив следующие мероприятия:

-  произвести обследование и реконструкцию существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (предусмотреть апробирование откачками). При недостаточном дебите скважины произвести ее переоборудование на глубоководный режим;

- произвести обследование и реконструкцию (или строительство новых) существующих водонапорных башен.

Предлагается при реконструкции металлических баков водонапорных башен вместо окраски использовать листы полипропилена изнутри. Это современный качественный материал, не подлежащий коррозии и воздействию агрессивных сред. За счет уникального сварочного оборудования можно надежно сваривать листы полипропилена между собой с гарантией от возможности образования течи до 50 лет. Полипропилен не требует антикоррозийной обработки, покраски. Благодаря уникальной структуре на нем не образуются отложения, поэтому качество воды в полипропиленовых баках всегда остается на неизменно высоком уровне. Полипропилен достаточно хорошо держит тепло и выдерживает ударные нагрузки при возникновении гидроударов. Полипропилен не передает воде цвета и запаха. Гигиенический сертификат, подтвержденный санитарно-эпидемиологическими испытаниями, позволяет использовать полипропилен даже в пищевой промышленности.

Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

К особенностям эксплуатации частотного преобразователя можно отнести необходимость поддержания в зимний период температуры не ниже - 5° С или обеспечения его безостановочной эксплуатации (исключить отключение электропитания и останов насосного агрегата) а также обеспечение защиты от прямого попадания влаги. В случае отсутствия отапливаемого помещения не обязательно его строить, достаточно установить преобразователь частоты в шкаф соответствующего климатического исполнения.

Регулирование давления может быть автоматическим и ручным. 
При автоматическом управлении процесс регулирования давления полностью автоматизирован. При ручном – возможны варианты дискретного (ночное давление – дневное давление) и плавного регулирования давления в водопроводной сети (согласно установленных ограничений).

Окупаемость частотно-регулируемого привода в среднем за 5-6 месяцев только за счет сэкономленной электроэнергии (с учетом всех косвенных экономических факторов этот срок значительно снижается).

Предварительный состав реконструируемых сооружений:

- водозаборные скважины с глубинными насосами;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  станция водоподготовки;

-  водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- сборные резервуары, водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Для небольших сел подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Для улучшения качества добываемых вод целесообразно проводить умягчение воды с использованием соответствующего оборудования. Это значительно снизит природную минерализацию добываемой воды, улучшит ее вкусовые качества, повысит срок службы водопровода. Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 15 - 20% больше расчетного.

Для постоянной эксплуатации скважин над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

Село Верх-Камышенка

Источником водоснабжения села Верх-Камышенка в настоящее время служат 4 скважины и 4 водонапорные башни, которые имеют 100% физического износа.

Расчетная производительность водозаборных сооружений c. Верх-Камышенка с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 305,0 м3/сут; без учета на полив -245,0 м3/сут (уточнить при рабочем проектировании).

В северо-западной части села жилые дома, водоснабжение которых осуществлялось от водозабора, находящегося в районе ферм КРС подсоединить к водозабору по ул. Молодежной (скважина Б 56/74).

Скважину в районе ферм КРС реконструировать и оставить как резервную.

В южной части села планируется создание единой кольцевой сети водопровода от двух эксплуатационных скважин (Б-93/76 и Б-33/69), используя существующие магистральные сети (реконструкция с изменением материала и диаметра труб) и вновь построенные.

Поселок Омутная

Ввиду отсутствия централизованного водоснабжения, выполнить проект подземного водозабора (водозаборные скважины, рабочая и резервная, с глубинными насосами, водонапорная башня или подземный контррезервуар). Место расположения скважин уточняется при рабочем проектировании. Выполнить проект разводящей уличной водопроводной сети с пожарными гидрантами.

Расчетная производительность водозаборных сооружений п. Омутная с учетом расхода воды на полив и собственные нужды, не учитывая дачные участки – 16,0 м3/сут.; без учета на полив -13,0 м3/сут. (уточнить при рабочем проектировании).

Расчетная производительность водозаборных сооружений п. Омутная с учетом расхода воды на полив, собственные нужды и учитывая дачные участки – 60,0 м3/сут.; без учета на полив -15,0 м3/сут. (уточнить при рабочем проектировании).

Планируется перекладка существующих сетей МО Верх-Камышенского сельсовета с увеличением их диаметра для пропуска расчетного расхода и прокладка новых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем замены трубопроводов (ввиду 100% износа), отдельных сооружений, оборудования. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования.  В конце тупика проектируются противопожарные резервуары или водоемы.

Прокладка сетей водопровода принята из полиэтиленовых труб для питьевой воды по ГОСТ 18599-2001. Диаметр разводящих трубопроводов 160 - 75 мм.  Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях МО Верх-Камышенский сельсовет предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пожаротушение МО Верх-Камышенский сельсовет

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно норме СП 8.13130.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры систем водоснабжения МО Верх-Камышенский сельсовет уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений, являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Эксплуатация сетей водопровода:

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности;

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

-   внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

-    увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Водоотведение

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение жидких коммунальных отходов равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расход жидких коммунальных отходов МО Верх-Камышенский сельсовет составит: 185,270 м3/сут; 67624,55 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные жидкие коммунальные отходы попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Основная часть жителей при каждом доме имеет стоки туалета, бань, выгребных ям, мусора, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше жидкие стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструкцию, перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода коммунальных стоков в грунт является нарушением существующих постановлений органов строительного надзора, здравоохранения и водного хозяйства.

Учитывая небольшую численность населения МО Верх-Камышенский сельсовет, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения.

Плановые мероприятия для МО Верх-Камышенский сельсовет на расчетный 2035 год по водоотведению:

1. Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями жидких коммунальных отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим их вывозом ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника жидких коммунальных отходов по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества отходов и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

2.  В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей жидких коммунальных отходов для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом отходов на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор жидких коммунальных отходов от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

3. Производственные жидкие отходы от предприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

4.  Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

5.  Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации от жилых и общественных зданий до накопителей жидких коммунальных отходов. Сети канализации приняты из раструбных технических полиэтиленовых или чугунных труб на гибких стыковых соединениях.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Выводы:

1. Планируется к 2025 году осуществить реконструкцию и модернизацию существующего узла водозабора в с. Верх-Камышенка.

2. Построить в пос. Омутная узел водозабора (водозаборные скважины, рабочая и резервная, с глубинными насосами, водонапорная башня или подземный контррезервуар). Срок реализации 2035 г.

3. На расчетный срок планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей (применить напорные полиэтиленовые трубы) и строительство новых.

4. Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания оснастить накопителями жидких коммунальных отходов с применением водонепроницаемых материалов. Построить сети канализации от объектов социальной сферы и общественных зданий до накопителей жидких коммунальных отходов. Срок реализации 2025 г.

Жидкие коммунальные отходы от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий сельского поселения будут вывозиться в места приема жидких коммунальных отходов, согласованные с органами Роспотребнадзора.

5. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

Нагрузки на теплоснабжение могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности.

В среднесрочном периоде начнется комплексная газификация Заринского района. Затраты на газификацию приносят существенную экономическую и социальную отдачу. Природный газ втрое дешевле сжиженного. Поквартирное теплоснабжение способствует сдерживанию тарифов для населения.

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе. При газификации Верх-Камышенского сельсовета предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый период для Верх-Камышенского сельсовета произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2. В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха –360 С; расчетная температура отопительного периода – 7,50 С; продолжительность отопительного периода 230 дней.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Годовые расходы теплоты на теплоснабжение жилых и общественных зданий определяются по среднему тепловому потоку за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,49*Q o max * 24 * no = 0,49*Q o max * 24 * 230 = 2705 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,49*Q v max * 10 * no = 0,49*Q v max * 10 * 230 = 1127 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий.    Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Село Верх-Камышенка

Существующие здания школы, детского сада, ФАП и администрации Верх-Камышенского сельсовета будут снабжаться теплом от действующей котельной на твердом топливе с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Существующее здание сельского клуба отапливается от встроенной котельной.

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов  и печей.

Таблица 27

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок в с. Верх-Камышенка

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 21250 | 0,850 | 3,188 | - | 0,223 | 3,411 |
| 2. Соцкультбыт и общественные здания | - | 0,850 | 0,797 | 0,319 | 0,054 | 1,170 |
| Итого: |  |  | 3,985 | 0,319 | 0,277 | 4,581 |

Часовой расход тепла от централизованных источников (существующая котельная, ул. Центральная, 34) с учетом непроизводительных потерь равна 0,65 Гкал/час – уточнить при рабочем проектировании.

Годовой расход тепла от централизованных источников тепла – 665,80 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников тепла – 5354,58 Гкал.

Поселок Омутная

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки -  от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе, к 1935 году планируется перевод на природный газ.

Таблица 28

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок в п. Омутная

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 1120 | 0,045 | 0,168 | - | 0,007 | 0,175 |

Годовой расход тепла от индивидуальных источников тепла – 513,24 Гкал.

Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией.

Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Выводы:

1. В МО Верх-Камышенский сельсовет предусматривается обследование, реконструкция и модернизация действующих котельных. В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных (путем монтажа нового оборудования на базе существующих котельных).

2. Теплоснабжение планируемых и существующих общественно-деловых объектов в МО Верх-Камышенский сельсовет планируется от индивидуальных источников, работающих на сжиженном газе или твердом топливе,  а  к 2035 году  - на природном газе.

3. Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки в МО Верх-Камышенский сельсовет будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе. К 2035 году осуществить перевод автономных источников теплоснабжения на природный газ.

4. Планируется проведение мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

5. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

6. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Таблица 29

Основные технико-экономические показатели по МО Верх-Камышенский сельсовет

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 2035 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | 0,65 |
|  |  | Гкал/год | - | 1508,21 |
| 2 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | - | 4,00 |
|  |  | Гкал/год | - | 11865,84 |
| 3 | Протяжённость проектируемых т/сетей | км | - | - |

Электросвязь и проводное вещание

Существующая АТС имеет достаточно свободных номеров для обеспечения населения и предприятий телефонными номерами на перспективу. В дальнейшем получит развитие спутниковое телевидение, сотовая связь и сеть Интернет.

Газоснабжение

Региональной программой газификации централизованное газоснабжение Заринского района в ближайшие годы не предусмотрено. Газоснабжение сел будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточное потребление газа населением муниципального образования на расчетный срок составит 179 кг/сут. (из расчета 0,2 кг/сут. на 1 чел). Для обеспечения потребностей населения газом потребуется в год 65,3 т (без учета дачников).

На конец расчетного срока генерального плана возможна газификация района с подключением населенных пунктов к системе газоснабжения. В этом случае необходима разработка схемы газификации с учетом размещения магистральных сетей и объектов газоснабжения.

## 2.8 Инженерная подготовка территории

Выраженный рельеф, наличие водотоков являются основными факторами осложняющими жилищно-гражданское строительство и требующие проведение специальных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В связи с тем, что территория с. Верх-Камышенка достаточно плотно застроена, вертикальная планировка может быть выполнена только на проектируемых под застройку участках, при прокладке новых и благоустройстве существующих поселковых дорог в комплексе с устройством водоотводной сети. Планировочные отметки осваиваемых площадей учитывают максимальное сохранение существующего рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых насаждений. Водоотводная сеть принята открытой в виде водосточных канав и лотков с устройством водопропускных труб на пересечениях с дорогами и проездами. В тех местах, где водотоки пересекаются с дорогами, необходимо устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Учитывая уклон в сторону рек, организация водостоков планируется следующим образом. По улицам и проездам, расположенным перпендикулярно общему стоку, устраиваются канавы с уклоном к основным собирающим сточным канавам, направленным к руслу рек. Для предотвращения эрозии почвы дно канав уплотняется щебнем либо выполняется из железобетонных деталей. В местах наибольшей концентрации поверхностных стоков они направляются перехватывающими водоотводными трубами в отстойники расположенные в русле рек. Сброс воды из отстойников осуществлением при помощи рассеивающих выпусков.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации зданий и сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить требуемые экологические условия в населенных пунктах.

Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных сооружений должен быть определен на последующих стадиях проектирования – проектах планировки территорий населенных пунктов.

## 2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) объектов производственного, коммунально-складского, специального назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры;

– водоохраной зоной, прибрежной защитной полосой.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон (табл. 30).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

Санитарный разрыв

От объектов поступления вредных факторов (шум, запыленность, выбросы химических, радиоактивных веществ и биологических средств) до жилой застройки, объектов общественно-делового назначения и объектов сельскохозяйственного назначения устанавливается санитарный разрыв. Проектом предусмотрены санитарные разрывы от объектов транспортной инфраструктуры (табл. 30).

Таблица 30

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы сохраняемых и планируемых объектов

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Ферма КРС | Класс III СЗЗ – 300 м |
| 2 | Ферма КРС | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 3 | Механизированный ток | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 4 | Склады сельскохозяйственной продукции | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 5 | Объекты сельскохозяйственного назначения V класса опасности | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 6 | МТМ | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 7 | Склад ГСМ | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 8 | Объекты сельскохозяйственного назначения IV класса опасности | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 9 | Автомобильная дорога 4 категории | СР –50 м |
| Объекты специального назначения |
| 10 | Кладбище (2 объекта) | Класс V СЗЗ – 50 м |
| 11 | Полигон коммунальных отходов | Класс II СЗЗ – 500 м |
| 12 | Скотомогильник с захоронением в ямах | Класс I СЗЗ – 1000 м |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории населённых пунктов по ряду предприятий, в границах СЗЗ которых расположена жилая застройка, необходима организация санитарно-защитных зон с осуществлением мер по техническому совершенствованию предприятий с целью сокращения размера зоны их вредного влияния.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» необходимо осуществить мероприятия по организации, благоустройству и озеленению территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом.

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производства при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Проектом предлагается упорядочение размещения производственных объектов в соответствии с классом опасности.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса (табл. 31).

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Таблица 31

Водные объекты на территории МО Верх-Камышенский сельсовет

| № п/п | Наименование реки | Бассейн | Длина реки (км) | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилиха | Лосиха | 58,8 | 200 | 50 |
| 2 | Чесноковка | Чесноковка | 77,6 | 200 | 50 |
| 3 | Камышенка | Чумыш | 30,5 | 100 | 50 |
| 4 | Казуиха | Чумыш | 10,2 | 100 | 50 |
| 5 | Савиха | Чумыш | 4,8 | 50 | 50 |
| 6 | Ручьи (безымянные) |  | до 10 | 50 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с в с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Кроме того, в проекте генерального плана согласно п. 6 ст.6 Водного кодекса РФ отражены береговые полосы (полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

1. Зоны санитарной охраны существующих и планируемых источников водоснабжения в месте забора воды состоят из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Мероприятия по организации поясов ЗСО источника водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Санитарно-защитная полоса водопровода устанавливается от крайних линий водопровода в размере 10 м. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи 220, 110 и 10 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 25, 20 и 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны лини.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

- Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

- Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

  - На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

  - На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его

- отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

  - Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

  - Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

  - В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

- Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

  - Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

- при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

  - В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

- Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

- Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Охрана почвенного покрова

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При всех видах использования земель, в поселении актуальным является экологическое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредельные среды, воду, атмосферный воздух, растения.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется:

  - засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

  - организация регулярной очистки территории населенного пункта от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

  - строительство ливневой канализации;

  - очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями;

  - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных магистралей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривают:

– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;

– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - обоснованном объеме;

– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.

Санитарная очистка территории

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенных пунктов от твердых коммунальных отходов.

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов с территории населенных пунктов рекомендуется производить по следующей схеме:

– на территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора коммунальных отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения отходов.

– для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площадки на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Для снижения количества образующихся отходов и развитие методов их максимального использования, предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора коммунальных отходов и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Вывоз мусора с территории населенных пунктов планируется осуществлять на существующий полигон коммунальных отходов юго-западнее с. Верх-Камышенка.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образования при компостировании.

Размещение биологических отходов производится на существующий скотомогильник с захоронением в ямах западнее с. Верх-Камышенка.

Годовое количество отходов приведено в таблице 32.

Таблица 32

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СП 42.13330.2011 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Верх-Камышенка |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т | 350 кг на 1 чел/год | 0,3 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,35 |
| п. Омутная |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т (без дачников) | 350 кг на 1 чел/год | 0,01 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,1 |

При среднегодовом расчетном объеме твердых коммунальных отходов 0,76 тыс. т площадь полигона для хранения данного количества отходов должна быть  0,7 га. Площади существующего полигона достаточно для хранения образующихся коммунальных отходов.

2. Очистка не канализированных районов от жидких коммунальных отходов.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон коммунальных отходов.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон коммунальных отходов;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Насаждения специального назначения

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитной зоны кладбища, расположенного в непосредственной близости от стадиона.

## 2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения

Генеральным планом предлагается сохранение объектов специального назначения на существующих территориях.

Предлагается не проводить захоронения в северо-западной части кладбища, расположенного в непосредственной близости от стадиона. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о возможном сокращении санитарно-защитной зоны кладбища.

Рекомендуется разработать проект по возможному уменьшению санитарно-защитной зоны скотомогильника с захоронением в ямах и полигона твердых коммунальных отходов и проведению мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду данных объектов.

## 2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

К основным опасностям на территории МО Верх-Камышенский сельсовет следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов.

При разработке документации по планировке территорий населенных пунктов согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

При разработке генерального плана были учтены требования СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ст. 65-68 о противопожарных требованиях к размещению на территории муниципального образования пожароопасных объектов, планированию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Согласно ст. 62 здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются ФЗ № 123.

Первичные меры пожарной безопасности определены в ст. 63 Регламента о ПБ.

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о ПБ. На территории муниципального образования расположены взрывоопасные объекты – склад ГСМ.

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст.68 Регламента о ПБ.

На территории муниципального образования имеются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

– наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

– водные объекты, которые могут использоваться для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В генеральном плане предусмотрена закольцовка планируемых сетей водопровода, противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым.

При разработке документации по планировке территории должно быть обеспечено выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным ст. 69 Регламента о ПБ.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельсовета определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах - 20 мин.

Генеральным планом предлагается сохранение на территории с. Верх-Камышенка добровольной пожарной дружины.

# 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 33

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Верх-Камышенский сельсовет Заринского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние в границах | Расчетный срок в границах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципального образования | с. Верх-Камышенка | п. Омутная | Муниципального образования | с. Верх-Камышенка | п. Омутная |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь муниципального образования | га | 17726,5* | - | - | 17726,5* | - | - |
|  |  | % | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | 444,2** | 159,5** | 17726,5 | 444,2 | 159,5 |
| 2.1 | - жилая зона | га | - | 118,0 | 61,2 | 196,2 | 129,9 | 66,3 |
| 2.2 | - общественно-деловая зона | га | - | 2,9 | - | 3,3 | 3,3 | - |
| 2.3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 20,1 | 10,0 | 56,4 | 26,0 | 12,9 |
| 2.4 | - зона рекреационного назначения | га | - | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 1,7 | 0,1 |
| 2.5 | - зона производственного использования | га | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | - зона специального назначения | га | - | 1,2 | - | 2,4 | 1,2 | - |
| 2.7 | - сельскохозяйственного использования | га | - | 300,5 | 88,1 | 11437,4 | 282,1 | 80,2 |
|  | в том числе объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 14,0 | - | 18,3 | 18,3 | - |
| 2.8 | - защитных лесов | га | - | - | - | 6029,0 | - | - |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 731 | 686 | 45 | 895 | 850 | 45 |
| 3.2 | Плотность постоянно проживающего населения на территории жилой застройки | чел./ 100 га | н/д | 581 | н/д | н/д | 653 | н/д |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 21,6 | 21,4 | 22,7 | 25 | 25 | 25 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 16,78 | 15,76 | 1,02 | 22,37 | 21,25 | 1,12 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5.2.2 | Аптечный пункт | объект | Встроенный | Встроенный | - | Встроенный | Встроенный | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
|  |  | га | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест/посещений | 200/- | 200/- | - | 200/340 | 200/340 | - |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - |
|  |  | м2 торг. площади | 150 | 150 | - | 180 | 180 | - |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5.8 | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 5.8.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5.9 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | - | 2,0 | 0,9 | - | 2,0 | 0,9 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | - | 2,0 | 3,3 | - | 2,0 | 3,3 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | - | 6,9 | 0,5 | - | 6,9 | 0,5 |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | - | 1,6 | 2,1 | - | 1,6 | 2,1 |
| 6.5 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | - | 12,5 | 6,8 | - | 12,5 | 6,8 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление (население) | тыс. м3/год | 31,6 | 31,6 | - | 72,9 | 69,3 | 3,6 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 12,6 | 12,6 | - | 18,4 | 13,7 | 4,7 |
| 7.1.3 | Водонапорные башни/резервуары | объект | 3/- | 3/- | - | 4/- | 3/- | 1/- |
| 7.1.4 | Скважины действующие | объект | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н/д | н/д | - | 67,6 | - | - |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Годовое потребление электроэнергии, всего | тыс. кВт.час | н/д | н/д | н/д | 371,9*** | 371,9***- | - |
| 7.3.2 | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт.час | н/д | н/д | н/д | 210,2*** | 210,2*** | - |
| 7.3.3 | КТП | шт. | 26 | 10 | 2 | 26 | 10 | 2 |
| 7.3.4 | Протяженность сетей 10 кВт | км | н/д | 10,32 | 6,7 | н/д | 10,32 | 6,7 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | т/год | н/д | н/д | н/д | 65,3 | - | - |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | котельные | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 7.5.2 | тепловые сети | км | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - |
| 8 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон твердых коммунальных отходов | объект | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  |  | га | 0,7 |  | - | 0,7 | - | - |
| 8.2 | Скотомогильник с захоронением в ямах (действ./недейств.) | объект | 1/- | - | - | 1/- | - | - |
|  |  | га | 0,1/- | - | - | 0,1/- | - | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
|  |  | га | 1,6 | 1,2 | - | 1,6 | 1,2 | - |

* Площадь в соответствии с Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»».

** В границах населенного пункта.

*** Для планируемой застройки.