АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОДРАЧЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018                                                                                                                        № 5

с. Новодраченино

| Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования Новодраченинский сельсовет Заринского района Алтайского края |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Уставом муниципального образования Новодраченинский сельсовет Заринского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования Новодраченинский сельсовет Заринского района Алтайского края.

2. Постановление от 16.12.2013 № 50 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Новодраченинского сельсовета Заринского района Алтайского края» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета					О.П.Гоношилов

Схема водоснабжения муниципального образования

Новодраченинский сельсовет

Заринского  района Алтайского края

Администрация Новодраченинского сельсовета

2018г.

Содержание

Введение………………………………………….…………..……………………………4

Паспорт схемы………………………………………………….……………….…………4

Глава 1. Схема водоснабжения………………………………….……………….…….…5

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения…………………………………………….………….…………………………6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.........................................................................................................................................6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения…….…….……………..6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования………………………………….……………9

1.2 Баланс водоснабжения потребления питьевой,технической воды……..…….……9

1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения………………10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………..………………………11

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……….……………….11

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………..…….…12

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения………………….………..………………………………………………..…..13

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новодраченинский сельсовет на период до 2033 года  разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Правилами землепользования и застройки части территории муниципального образования Новодраченинский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденными решением Заринского районного Совета народных депутатов  от 25.10.2016 № 46, Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Новодраченинский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденными решением Собрания депутатов Новодраченинского сельсовета от 30.10.2017 № 26.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения  содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения муниципального образования Новодраченинский сельсовет Заринского района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Администрации Новодраченинского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Заринский район, муниципальное образование Новодраченинский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Постановление  05.09.2013 №782

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  строительство новых водозаборных узлов;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Новодраченинского сельского поселения в целом;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2018-2024г.

прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

консервирование скважин;

строительство водонапорных башен;

поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

Второй этап 2024-2034г

строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения.

Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Новодраченинский сельсовет расположено в центре  Заринского района Алтайского края. В состав муниципального образования входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01 января 2018 г.):

- с. Новодраченино  (730 чел.);

- с. Афонино (162 чел.);

- п. Змазнево (108 чел.).

- п. Казанцево  (140 чел.)

Итого общая численность населения на 01 января 2018 г. составляет 1140 человека.

В состав Новодраченинского сельсовета входит четыре населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются во всех населенных пунктах.

### 1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

Муниципальное образование объединяет 4 населённых пункта: села Новодраченино, Афонино, поселки Змазнево, Казанцево. Из 4 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения имеются во всех 4 населенных пунктах.

Системе водоснабжения  в населенных пунктах Новодраченинского сельсовета более 50 лет.  Водопровод в центральной усадьбе сельсовета с. Новодраченино спроектирован и смонтирован в 1966 году Алтайским Государственным институтом «АЛТАЙГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ».

Водовод по ул. Центральной выполнен чугунной трубой,  диаметр трубы - 100 мм. Состояние этого участка водопровода удовлетворительное. А водопровод на других улицах выполнялся позднее,  в основном выполнен  трубами  металлическими диаметром 50мм.  Водопровод в малых селах сельсовета (с. Афонино, с. Змазнево, п. Казанцево), и вводы в дома граждан монтировались из  труб разного диаметра. За время эксплуатации трубы сильно засорились, проржавели. Ранее, во время проведения ремонтов водопровода, нередко (из-за отсутствия материалов) часть  водопровода заменялась трубами меньшего диаметра (32мм и 25 мм).

На территории Новодраченинского сельсовета услуги холодного водоснабжения оказывает ИП Поляков В.А.  В ведомстве предприятия находятся водозаборные сооружения, водонапорные башни,  магистральные и распределительные трубопроводы.

Структура договоров по водоснабжению – прямая, ИП Поляков В.А.  заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения сел Новодраченинского сельсовета:

-водозаборные сооружения (подземного типа)

-водонапорных башни

-сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от  водонапорных башен до потребителей.

Структура системы водоснабжения сел Новодраченинского сельсовета показана на схемах (Приложение 1)

Хозяйственно - питьевое и производственное водоснабжение сел Новодраченинского сельсовета  осуществляется  одиночными скважинами на Новодраченинском, Казанцевском, Змазневском и Афонинском участках недр в селах Новодраченино, Казанцево, Змазнево и Афонино Заринского района Алтайского края.

Запасы подземных вод по лицензионным участкам не разведывались. В 1999-2001гг проведена оценка обеспеченности населения Алтайского края ресурсами подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения (протокол НТС КПР по Алтайскому краю от 17.01.2002г №2).

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод, существующего водоотбора  по району и действующим участкам:

Таблица 1

Таблица 1. Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод

| Наименование водоносного комплекса | Прогнозные ресурсы, тыс. куб.м/сут. | Существующий водоотбор, тыс.куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | Минерализация до 1,0 г/куб.дм | В целом по району | На действующих участках |
| Палеозойская | 27,516 | 4,395 | 0,145 |

Эксплуатируемая водоносная палеозойская (PZ) зона на действующих участках  не изучалась. Пробурены эксплуатационные скважины без проведения опытно – фильтрационных работ.

Работы по оценке эксплуатационных запасов для водоснабжения рассматриваемых объектов не проводились. Прогнозные ресурсы подземных вод с минерализацией до 1 г/куб.дм по Заринскому району  составляет 27,516 тыс. куб.м/сут., существующий водоотбор из подземных вод составляет 4,395 тыс.куб.м/сут.

Таблица 1. Характеристика скважин водозабора     Таблица 2

| № п/п | № пасп | Кадастровый номер | Местоположение с.ш./в.д./абс.отм | Глубина, м | Производительность, куб.м/ч | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загрязнения | Метод очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б-74/75 | 14086 | Новодраченино 53 47 41/85 06 42 | 97 | 25 |  | Фильтрование через сетчатый фильтр | Фильтрование через сетчатый фильтр |
| 2 | б/н | - | Новодраченино 53 47 41/85 06 42 | 55 | 30 |  |  |  |
| 3 | АБ-83/91 | 24643 | Новодраченино 53 48 03/85 07 10 | 97 | 30 |  |  |  |
| 4 | АБ-84/91 | 24644 | Новодраченино 53 47 38 /85 07 10 | 75 | 20 |  |  |  |
| 5 | Б-64/66 | 7692 | с. Афонино 53 46 08 /85 14 45 | 80 | 12,5 |  |  |  |
| 6 | АБ-82/94 | - | с. Афонино 53 46 08 /85 15 45 | 75 | 10 |  |  |  |
| 7 | б/н | - | с. Афонино 53 46 08 /85 15 45 | 75 | 10 |  |  |  |
| 8 | АБ-85/91 | 24641 | п.Казанцево 53 51 30 /85 12 05 | 120 | 15 |  |  |  |
| 9 | Б-75/77 | 16116 | п.Казанцево 53 51 30 /85 12 05 | 119 | 10 |  |  |  |
| 10 | АБ 82/91 | 24645 | с.Змазнево 53 48 15/ 85 13 00 | 73 | 10 |  |  |  |

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ-6,3-125, ЭЦВ–6-6.16-140. Современный водоотбор по водозабору не превышает 0.025 тыс. куб. м/ сут.

Таблица 3. Характеристика насосов скважин водозабора

| Характеристика насосов | Наименование населенного пункта сельсовета | Метод управления | Объем забора воды,тыс.куб.м | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса: погружной, для артезианских скважин |  |  | допустимый | фактический |  |
| 6,5 | 125 | 4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | с.Новодраченино | автоматическое | 32,3 | 38,3 | 4 |
| 6,5 | 125 | 4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | с.Афонино | автоматическое | 9,6 | 11,9 | 3 |
| 6,5 | 125 | 4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | с.Казанцево | автоматическое | 8,2 | 9,1 | 3 |
| 6,5 | 125 | 4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | с.Змазнево | автоматическое | 2,7 | 3,7 | 3 |

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод  разработан ООО «Научно- производственным центром «Сибприродпроект» в 2008 году. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины обеспечены  зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Данные лабораторных анализов качества воды

Подземные воды пресные с сухим остатком 352 – 685 мг/куб.дм. по химическому составу воды гидрокарбонатные магниево - кальциевые, умеренно жесткие – общая жесткость составляет 4,8- 7,5 экв/ куб.дм. Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исключение составляет содержание железа и марганца,  величина  которых  носит непостоянный характер и временами превышает предельно допустимые концентрации. Бактериологические  показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклеидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно - питьевых целей не превышает допустимых норм.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Водопроводная сеть, проложенная в 1968 году  на территории Новодраченинского сельсовета,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

2. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. Отсутствие  в поселении качественных источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Баланс водоснабжения потребления питьевой, технической воды.

Цель добычи подземных вод – хозяйственно-питьевое водоснабжение сел Новодраченино, Казанцево, Змазнево и Афонино. Добыча подземных вод осуществляется с использованием десяти эксплуатационных скважин.

Эксплуатация скважин осуществляется специализированной службой организации с соблюдением требований по охране подземных вод и окружающей среды.

Уровни добычи на 2013-2018 г., всего – 304,2 м3/сут., 63,0 тыс.м3/год, в том числе по видам водопотребления:

- Хозяйственно-питьевые нужды населения – 122,4 м3/сут., 44,0 тыс. м3/год.

- Водоснабжение индивидуального животноводства – 29,3 м3/сут., 6,6 тыс. м3/год.

- Полив приусадебных участков – 117,0 м3/сут., 10,6 тыс. м3/год.

- Хозяйственно-питьевые и производственные нужды организаций и учреждений – 35,5 м3/сут., 1,8 тыс. м3/год.

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

## 1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новодраченинского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о водопотреблении  в перспективе на будущее приведены в таблице 5:

Таблица 4

Перспективный баланс водопотребления по Новодраченинскому

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2018 г | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Новодраченино | 361 | 730 | 10 | 740 | 10 | 750 |
| 2 | с.Афонино | 53 | 162 | 5 | 167 | 5 | 172 |
| 3 | п.Казанцево | 64 | 140 | 4 | 144 | 4 | 148 |
| 4 | п.Змазнево | 27 | 108 | 1 | 109 | 1 | 110 |
|  | Итого | 505 | 1140 | 20 | 1160 | 20 | 1180 |

В перспективе развития Новодраченинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В планах по благоустройству жилой застройки на территории Новодраченинского сельсовета планируется следующее:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями, установятся приборы учета и ликвидируются уличные колонки, что  позволит более точно определять объем оказываемых услуг по водоснабжению)

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

130 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

В перспективе развития Новодраченинского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельского совета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для нормальной организации подачи воды проектом предусмотрено проведение следующих работ:

с.Новодраченино

Прокладка водопровода по ул. Новой - 800 м, диаметр трубы -50мм, прокладка водопровода диаметром 63 мм от башни по ул. Юбилейной до ул. Центральной, 240 м.

Установка  двух водораспределительных колодцев с запорной арматурой на ул. Новой, ул. Центральной.

с. Афонино

Прокладка водопровода по ул. Лесной, диаметр трубы -50мм ,67 м;

Замена водонапорной башни по ул. Нагорной.

с. Змазнево

Прокладка водопровода по ул. Новой 800м, диаметр трубы -50мм.

Установка  водораспределительного колодца с запорной арматурой на ул. Новой.

п. Казанцево

Замена водопровода по ул.Центральной, 150м.

По всем потребителям воды обязательна установка приборов учета воды, что приведет к  экономии расхода воды.

1.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в с. Афонино.

Прокладка уличной водопроводной сети Ø90мм в с. Новодраченино;

На второй этап 2023-2033 гг.:

Произвести реконструкции скважины Б -75/77, находящейся в п.Казанцево.

## 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2034г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таблица 5.

| Наименование | Количество | Цена единицы (руб) | Цена всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка новой водонапорной башни на территории в с.Афонино | 1 шт | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Прокладка водопровода в с.Новодраченино | 1 шт | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Реконструкции скважины Б -75/77, находящейся в п.Казанцево | 1 шт | 1 500 000 | 1 500 000 |
| итого |  |  | 5 000 000 |

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Схема будет реализована в период с 2018 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

с.Новодраченино

Первый этап 2018-2024г.

с.Новодраченино

Прокладка водопровода по ул. Новой - 800 м, диаметр трубы -50мм, прокладка водопровода диаметром 63 мм от башни по ул. Юбилейной до ул. Центральной, 240 м.

Установка  двух водораспределительных колодцев с запорной арматурой на ул. Новой, ул. Центральной.

с. Афонино

Прокладка водопровода по ул. Лесной, диаметр трубы -50мм, 67 м;

Замена водонапорной башни по ул. Нагорной.

Второй этап 2024-2034г.

с. Афонино

Прокладка водопровода,  диаметр трубы -63мм ,67 м;

с. Змазнево

Прокладка водопровода 800 м, диаметр трубы -63мм.

п. Казанцево

Замена водопровода по ул.Центральной, 150м.

Реконструкция скважины Б -75/77.