АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМОНОШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                                                                                                        № 5

с. Новомоношкино

| Об утверждении схемы водоснабжения Новомоношкинского сельского поселения Заринского района Алтайского края |  |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Уставом муниципального образования Новомоношкинский сельсовет Заринского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения Новомоношкинского сельского поселения Заринского района Алтайского края.

2. Постановление от 28.04.2014 № 78 «Об утверждении схемы водоснабжения Новомоношкинского сельсовета Заринского района Алтайского края до 2034 года» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета					А.С. Тымко

Схема водоснабжения

Новомоношкинского сельского поселения

Заринского  района Алтайского края

Администрация Новомоношкинского сельсовета

2018г.

Содержание

Введение………………………………………….…………..……………………………4

Паспорт схемы………………………………………………….……………….…………4

Глава 1. Схема водоснабжения………………………………….……………….…….…5

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения…………………………………………….………….…………………………5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.........................................................................................................................................5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения…….…….……………..5

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования………………………………….……………9

1.2 Баланс водоснабжения потребления питьевой,технической воды……..…….……9

1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения………………10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………..………………………11

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……….……………….11

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………..…….…12

Глава 2. Плановые значения показателей развитияцентрализованных систем водоснабжения………………….………..………………………………………………..…..13

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Новомоношкинского сельского поселения на период до 2033 года  разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Правилами землепользования и застройки части территории муниципального образования Новомоношкинский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденными решением Совета депутатов Новомоношкинского сельсовета от 26.06.2017 № 24, Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Новомоношкинский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденными решением Совета депутатов Новомоношкинского сельсовета от 30.10.2017 № 30.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения  содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения муниципального образования Новомоношкинский сельсовет Заринского района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Администрации Новомоношкинского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Заринский район, муниципальное образование Новомоношкинский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Постановление  05.09.2013 №782

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  строительство новых водозаборных узлов;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Новомоношкинского сельского поселения в целом;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2018-2024г.

прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

консервирование скважин;

строительство водонапорных башен;

поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

Второй этап 2024-2034г

строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения .

Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Новомоношкинский сельсовет расположено на северо-западе Заринского района Алтайского края. В состав муниципального образования входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 01 января 2018 г.):

- с. Новомоношкино  (920 чел.);

- с. Голубцово  (108 чел.);

- с. Инюшово (70 чел.).

- с. Шпагино (146 чел.)

Итого общая численность населения на 01 января 2018 г. составляет 1244 человека.

В состав Новомоношкинского сельсовета входит четыре населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются во всех населенных пунктах.

### 1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

Муниципальное образование объединяет 4 населённых пункта: села Новомоношкино, Голубцово, Инюшово и Шпагино.

Из 4 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения имеются во всех 4 населенных пунктах. На территории указанных населенных пунктов расположены 8 действующих артезианских скважин, 8 водонапорных башен, водопроводные сети протяженностью

22,8 км. В указанных населенных пунктах 90% домов подключены к системе централизованного водоснабжения, а часть населения пользуется водой от водозаборных колонок.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

Насосы работают в автоматическом режиме.

Водоснабжение с. Новомоношкино осуществляется из артезианских скважин 4458, год постройки 1973г., скважина Б -8/78 , год постройки1978, скважина Б-168/78, год постройки 1978, скважина Б-117/79, год постройки 1979 г. Фактически поднято воды за 2017 г. – 30,88 тыс. м3. Протяжённость сетей водоснабжения с. Новомоношкино -12300 м.

Водоснабжение с. Голубцово осуществляется из артезианских скважин Б-162/78, год постройки 1978 год. Фактически поднято воды за 2017 г.-4,59 тыс.м3. Протяженность сетей с. Голубцово - 2600 м. В настоящее время обслуживающей организацией является Администрация Новомоношкинского  сельсовета.

Водоснабжение с. Шпагино осуществляется из артезианских скважин Б-43/76, год постройки 1976 год, скважина Б-98/76, год застройки 1976. Фактически поднято воды за 2017 г.-5,04 тыс.м3. Протяженность сетей с. Шпагино - 4100 м. В настоящее время обслуживающей организацией является Администрация Новомоношкинского  сельсовета.

Водоснабжение с. Инюшово  осуществляется из артезианских скважин №4, год постройки 1992 год. Фактически поднято воды за 2017 г.-2,68 тыс.м3. Протяженность сетей с. Инюшово - 3800 м. В настоящее время обслуживающей организацией является Администрация Новомоношкинского  сельсовета.

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2018г.

Структура системы водоснабжения Новомоношкинского сельсовета состоит из следующих элементов:

-Водозаборных сооружений (подземного типа)

-Водонапорных башен

-Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от  водонапорных башен до потребителей.

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод, существующего водоотбора  по району и действующим участкам:

Таблица 1

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод

| Наименование водоносного комплекса | Прогнозные запасы, тыс.м³/сут | Прогнозные ресурсы, тыс.м³/сут | Существующий водоотбор, тыс.м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 г/дм³ | В целом по району | На лицензируемых участках |
| Неоген-четвертичный | 49,4 | 20,61 | 2,53 | 0,13 |

Как видно из приведенной таблице, водоотбор из неоген – четвертичного водоносного комплекса меньше его оцененных запасов, что свидетельствует о достаточной обеспеченности запасами подземных вод, оцениваемых водозаборов.

Пробурены эксплуатационные скважины.

Таблица 2

Характеристика скважин водозабора

| № п/п | Местоположение с.ш./в.д./абс.отм | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Глубина, м | Производительность, куб.м/ч | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загрязнения | Метод очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Свердлова, 21 А | Скважина № 4458 | 1973 | 120 | 6.3 | 70 | Фильтрование через сетчатый фильтр | Фильтрование через сетчатый фильтр |
| 2 | Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Набережная, 16А | Скважина Б 8/78 | 1978 | 151 | 6.3 | 75 |  |  |
| 3 | Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, ул. Центральная, 2Д | Скважина Б 168/78 | 1978 | 153 | 6.16 | 70 |  |  |
| 4 | Алтайский край, Заринский район, с. Новомоношкино, пер. Логовской, 12 | Скважина Б 117/79 | 1979 | 133 | 6.3 | 75 |  |  |
| 5 | Алтайский край, Заринский район, с. Голубцово, ул. Саратовская, 32 | Скважина Б 162/78 | 1978 | 120 | 6.3 | 70 |  |  |
| 6 | Алтайский край, Заринский район, с. Шпагино, ул. Школьная, 6 | Скважина Б 43/76 | 1976 | 107 | 6.3 | 65 |  |  |
| 7 | Алтайский край, Заринский район, с. Шпагино, ул. Воронежская, 16 | Скважина Б 98/76 | 1976 | 130 | 6.3 | 70 |  |  |
| 8 | Алтайский край, Заринский район, с. Инюшово, ул. Центральная, 44 | Скважина № 4 | 1992 | 136 | 6.3 | 70 |  |  |

В качестве водоподъемных устройств используются глубинные насосы ЭЦВ-6,3-125, ЭЦВ–6-6.16-140. Современный водоотбор по водозабору не превышает 0.025 тыс. куб. м/ сут.

Таблица 3

Характеристика насосов скважин водозабора

| Характеристика насосов | Наименование населенного пункта сельсовета | Метод управления | Объем забора воды,куб. м /сут | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса: погружной, для артезианских скважин |  |  | допустимый | фактический |  |
| 6,3 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | с. Новомоношкино | автоматическое | 15,1 | 1,4 | 1 |
| 6,3 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | с. Новомоношкино | автоматическое | 15,1 | 4,2 | 1 |
| 6,3 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,16-140 | с. Новомоношкино | автоматическое | 15,1 | 2,4 | 1 |
| 6,3 | 140 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | с. Новомоношкино | автоматическое | 15,1 | 0,4 | 1 |
| 6,3 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | с. Голубцово | автоматическое | 15,1 | 4,3 | 1 |
| 6,3 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | с. Шпагино | автоматическое | 15,1 | 0,03 | 1 |
| 6,3 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | с. Шпагино | автоматическое | 15,1 | 2,06 | 1 |
| 6,3 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-6,3-125 | с. Инюшово | автоматическое | 15,1 | 2,36 | 1 |

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод  разработан ООО «Научно- производственным центром «Сибприродпроект» в 2011 году. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины обеспечены  зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Данные лабораторных анализов качества воды

Подземные воды пресные, с сухим остатком 510 – 615 мг/дм³ и жесткостью 5,5 – 6,2 мг-экв/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Качественный состав практически по всем показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Несоответствие идет по содержанию мутности, железа и марганца,  величины  которых  носят непостоянный характер и временами превышает предельно допустимые концентрации. Бактериологические  показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклеидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно-питьевых целей не превышают допустимых норм.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Водопроводная сеть, проложенная в 1973 – 1976 г.г. на территории Новомоношкинского сельсовета,  находится в неудовлетворительном состоянии. Только за последний год два раза был ликвидирован порыв водопровода в с. Новомоношкино и по улице Центральная в с. Шпагино.

2. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. Отсутствие  в поселении качественных источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Баланс водоснабжения потребления питьевой, технической воды

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица 4

Баланс водопотребления по Новомоношкинскому  сельсовету на 2017 г.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Новомоношкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2017г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 920 | 80 | 95,68 | 34,92 | 119,60 | 4,98 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 31,10 | 0,11 | 32,42 | 1,35 |
|  | Полив | чел | 920 | 25 | 29,90 | 10,91 | 59,80 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 156,68 | 45,94 | 211,82 | 6,33 |
| с. Инюшово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2017г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 70 | 80 | 7,28 | 2,66 | 9,10 | 0,38 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 2,37 | 0,87 | 2,6 | 0,11 |
|  | Полив | чел | 70 | 25 | 2,28 | 0,83 | 6,30 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 11,93 | 4,36 | 18 | 0,49 |
| с. Голубцово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2017г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 108 | 80 | 11,23 | 4,10 | 14,04 | 0,59 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 2,25 | 0,82 | 2,81 | 0,12 |
|  | Полив | чел | 108 | 25 | 5,4 | 1,97 | 9,72 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 18,88 | 6,89 | 26,57 | 0,71 |
| с. Шпагино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2017г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 146 | 80 | 15,18 | 5,54 | 18,98 | 0,79 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,04 | 1,11 | 3,80 | 0,16 |
|  | Полив | чел | 146 | 25 | 4,75 | 1,73 | 9,49 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 22,97 | 8,38 | 32,27 | 0,95 |
|  | Всего | чел | 1244 |  | 210,46 | 65,57 | 288,66 | 8,48 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

## 1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новомоношкинского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о водопотреблении  в перспективе на будущее приведены в таблице 5:

Таблица 5

Перспективный баланс водопотребления по Новомоношкинскому

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2018 г | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Новомоношкино | 361 | 920 | 10 | 930 | 20 | 950 |
| 2 | с. Голубцово | 53 | 108 | 5 | 113 | 5 | 118 |
| 3 | с. Шпагино | 64 | 146 | 5 | 151 | 5 | 156 |
| 4 | с. Инюшово | 27 | 70 | 1 | 71 | 1 | 72 |
|  | Итого | 505 | 1244 | 21 | 1265 | 28 | 1296 |

В перспективе развития Новомоношкинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В планах по благоустройству жилой застройки на территории Новомоношкинского сельсовета планируется следующее:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями, установятся приборы учета и ликвидируются уличные колонки, что  позволит более точно определять объем оказываемых услуг по водоснабжению)

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

130 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

В перспективе развития Новомоношкинского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельского совета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для нормальной организации подачи воды проектом предусмотрено проведение следующих работ:

с. Новомоношкино

- Ремонт водопровода по всей территории с. Новомоношкино .

- Бурение новой башни в с.Новомоношкино (ул. Чапаева,

ул. Центральная).

с. Голубцово

- Капитальный ремонт водопровода.

- Ремонт водонапорной башни.

с. Инюшово

- Замена водопроводной башни.

- Капитальный ремонт водопровода.

с. Шпагино

- Бурение скважины.

- Прокладка водопровода по ул. Песчаная.

- Капитальный ремонт водопровода.

По всем потребителям воды обязательна установка приборов учета воды, что приведет к  экономии расхода воды.

1.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в с. Новомоношкино;

На второй этап 2023-2033 гг.:

Произвести реконструкции скважины Б 8/78, находящейся в с. Новомоношкино;

Строительство водонапорной башни в с. Шпагино  V=25м3, H=18м;

От существующей сети с. Шпагно произвести прокладку магистрального водопровода Ø90мм до проектируемой водонапорной башни находящейся в с. Шпагино;

Прокладка уличной водопроводной сети Ø90мм в с. Новомоношкино;

Пробурить две артезианские скважины в с. Новомоношкино, которые будут работать  в  режиме одна  – рабочая, вторая – резервная:

## 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2034г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таблица 6.

| Наименование | Количество | Цена единицы (руб) | Цена всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| бурение скважин, установка новых водонапорных башен на территории Администрации Новомоношкинского сельсовета | 3 шт | 10 000 000 | 30 000 000 |
| прокладка водопровода в с. Шпагино с правосторонней в левостороннюю часть села под дном реки «Малая Черемшанка» | 1 шт | 6 000 000 | 6 000 000 |
| прокладка нового водопровода | 5 км | - | 20 000 000 |
| итого |  |  | 56 000 000 |

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Схема будет реализована в период с 2018 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2018 - 2024 г.г.

Администрация Новомоношкинского сельсовета.

Первый этап предусматривает:

- Ремонт водопровода по всей территории с. Новомоношкино

- Капитальный ремонт водопровода.

Второй этап 2024 – 2034 г.г.

с. Новомоношкино

- Ремонт водопровода по всей территории с. Новомоношкино .

- Бурение новой башни в с.Новомоношкино (ул. Чапаева,

ул. Центральная).

с. Голубцово

- Капитальный ремонт водопровода.

с. Инюшово

- Замена водопроводной башни.

- Капитальный ремонт водопровода.

с. Шпагино

- Бурение скважины.

- Прокладка водопровода