Схема водоснабжения

Жуланихинского сельсовета Заринского района

Алтайского края

с. Жуланиха

2018г.

Содержание

Введение ………………………………………………………………………….2

Паспорт схемы……………………………………………………………………3

Глава 1. Схема водоснабжения ……………………………………………….…5

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения……………………………………………………..5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования ……………………………………………………………………....5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения………..……6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования....................................................7

1.2 Балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. …………………………………………………………………………….7

1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжени………8

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения………………………………………………8

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.............9

1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………12

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения …………………………………………………………………..12

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Жуланихинский сельсовет на период до 2034 года  разработана на основании  технического задания, утверждённого Администрацией Жуланихинского сельсовета Заринского района Алтайского края и  в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения  содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения муниципального образования Жуланихинский сельсовет Заринского района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация Жуланихинского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Заринский район, село Жуланиха.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034г;

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Жуланихинского сельсовета в целом;

- 	установка приборов учёта;

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2024г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- ремонт водонапорных башен;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного

проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Жуланихинский сельсовет расположено на юго-восточной части Заринского района  Алтайского края, в притаежной зоне. В состав муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года входит  один населенный пункт с. Жуланиха  с численностью населения 746 человека.

Автономная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеется. Системе водоснабжения  с. Жуланиха более 45 лет.  Водопровод  спроектирован и смонтирован в 1969 году Алтайским Государственным институтом «АЛТАЙГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ».

Водовод выполнен чугунной трубой,  диаметр трубы – 100 -150 мм. Состояние  водопровода удовлетворительное.  Вводы в дома граждан  смонтированы  из  труб разного диаметра. За время эксплуатации трубы сильно засорились, проржавели.   Обслуживанием водопровода в селе Жуланиха занимается СПК «Колос». Так как водопровод не относился к основному производству, то, естественно,  все ремонты и финансирование ремонта проводилось по остаточному принципу. Отсутствует схема прокладки водопровода.

С 01.01.2011г. водозаборные сооружения, водонапорные башни, магистральные и распределительные трубопроводы находятся на обслуживании СПК «Колос».

Структура системы водоснабжения села Жуланиха состоит из следующих элементов:

-Водозаборных сооружений (подземного типа)

-Водонапорных башен

-Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от  водонапорных башен до потребителей.

Структура системы водоснабжения села Жуланиха показана на схеме (Приложение 1)

Хозяйственно - питьевое и производственное водоснабжение села Жуланиха  осуществляется  четырьмя  скважинами  на Жуланихинском участке недр в селе Жуланиха Заринского района Алтайского края.

Запасы подземных вод по лицензионным участкам не разведывались. В 1974-1980гг проведена региональная оценка эксплуатационных запасов подземных вод. В результате проведенных работ по Заринскому району оценены эксплуатационные запасы водоносного неоген-четвертичного комплекса. В 1999-2001 году была проведена оценка обеспеченности населения Алтайского края ресурсами подземных вод для хозяйственно - питьевого водоснабжения (протокол НТС КПР по Алтайскому краю от 17.01.2002г №2).

Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод, существующего водоотбора  по району и действующим участкам:

Таблица 1. Суммарные прогнозные ресурсы подземных вод

| Наименование водоносного комплекса | Прогнозные ресурсы, тыс. куб.м/сут. | Существующий водоотбор, тыс.куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | Минерализация до 1,0 г/куб.дм | На действующем участке |
| Неоген-четвертичный | 20,61 | 2,076 |

Эксплуатируемая водоносная палеозойская (PZ) зона на действующих участках  не изучалась. Пробурены эксплуатационные скважины без проведения опытно – фильтрационных работ.

Работы по оценке эксплуатационных запасов для водоснабжения рассматриваемых объектов не проводились

### 1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения.

В качестве водоподъемных устройств используются глубинный  насос ЭЦВ-6-10-125. Современный водоотбор по водозабору не превышает 6,495 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважины погружным насосом по напорному водоводу подается в водонапорные башни, объемом 22 куб.м. , расположенную рядом со скважиной.

Учет водопотребления производится по приборам учета, а при отсутствии таковых по нормам потребления и приборам учета установленных в  организациях.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| Характеристика насосов | Наименование населенного пункта сельсовета | Метод управления | Объем забора воды, тыс. м³ в год | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса: погружной, для артезианских скважин |  |  | допустимый | фактический |  |
| 10 | 125 | 6 | ЭЦВ 6-16-140 | с.Жуланиха | Автоматическое | 42,3 | 17,26 | 4 |

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных трубопроводов диаметром 100 – 150 мм общей протяжённостью 14  км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Подземные воды пресные с сухим остатком 352 – 685 мг/куб.дм. по химическому составу воды гидрокарбонатные магниево- кальциевые, умеренно жесткие – общая жесткость составляет 4,8- 7,5 экв/ куб.дм. Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводная сеть на территории Жуланихинского сельсовета проложена в 1970 году,  находится в удовлетворительном состоянии.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 1.2 Балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

1,5 куб.м/месяц – месячная  норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

9 куб.м/месяц - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 1.3 Направления развития централизованных систем водоснабжения поселения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Жуланихинского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Жуланихинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённого пункта и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Жуланихинского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Жуланихинского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей территории сельсовета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для нормальной организации подачи воды необходимо проведение следующих работ:

- Ремонт или замена водонапорных башен.  Установка трех водораспределительных колодцев с запорной арматурой на ул. Ленина,  ул. Октябрьская, ул. Партизанская. Замена водопроводных труб по ул. Молодежная, ул. Таежная, ул. Заречная, ул. Ленина.

По всем потребителям воды обязательна установка приборов учета воды, что приведет к  экономии расхода воды.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024 и 2034г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

Таблица 2.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с.Жуланиха |
| 1.1 | Водонапорная башня V=30м³ H=18м. | шт. | 2 | — | 2 400,0 | 2 400,0 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø100 | км | 6 | 100,0 | 400,0 | 500,0 |
| 1.3 | Установка новой скважины | шт. | 1 | 1800,0 |  | 1800,0 |
|  | Итого: |  |  | 1900,0 | 2800,0 | 4700,0 |

Таблица: Основные показатели по объемам потребления (отпуск) услуг              водоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей |
| --- | --- |
|  |  | Итого за год , куб. м. |
| 1 | Население | 20142 |
| 2 | Содержание домашних животных | 6190 |
| 3 | Полив приусадебных участков | 4080 |
| 4 | Бюджетные организации | 675 |
| 5 | Прочие потребители | 26 |
|  | Итого: | 31113 |

1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных набжения

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) действующих водозаборов подземных вод  разработан ООО «Научно- производственным центром «Сибприродпроект» в 2010 году, проект утвержден 11.1.2012 Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.  Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Скважины обеспечены  зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Глава 2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2034г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2014-2024г.

с.Жуланиха

Первый этап предусматривает замену  водопровода по ул.Молодежная, ул.Таежная  - 3500 м, диаметр трубы -100мм.

Установка  трех водораспределительных колодцев с запорной арматурой на ул. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Партизанской.

Установка новой скважины

Второй этап 2024-2034г.

с. Жуланиха

Замена водонапорных башен;

Частичная замена водопровода по ул. Заречной, ул. Ленина – 2500 м, диаметр трубы – 100 мм.